Приложение № 2

К решению №34

от 18.12.2019г

Перечень

обязательных  работ и  услуг

по содержанию общего имущества многоквартирных домов.

Таблица № 1

| № п/п | Виды работ (услуг) Производятся по мере необходимости |
| --- | --- |
| 1. | Устранение незначительных неисправностей в системе водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных крана, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового крана, установка ограничителей – дроссельных шайб) |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в водопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр, и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек,; очистка от накипи заборной арматуры). |
| 3. | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, технических подполья и чердаках). |
| 4. | Прочистка канализационного лежака. |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. |
| 6. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах согласно графику, их утепление и прочистка. |
| 7. | Проверка заземления ванн. |
| 8. | Мелкий ремонт печей (укрепление дверей, предпотолочных листов) |
| 9. | Промазка герметиком свищей, участков гребней стальной кромки. |
| 10. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 11. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. |
| 12. | Навеска пружин на входных дверях при подготовке к работе жилого фонда в осеннее-зимний период и снятие их по его окончанию. |
| 13. | Консервация системы центрального отопления по окончанию отопительного периода. |
| 14. | Ремонт просевших отмосток. |
| 15. | Замена разбитых стекол на лестничных клетках при подготовке к зимнему периоду. |
| 16. | Утепление трубопровода в чердачных и подвальных помещениях. |
| 17. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. |
| 18. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |
| 19. | Ремонт ходовых досок на чердаках. |
| 20. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. |
| 21. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий при подготовке к зимнему периоду. |
| 22. | Ремонт и укрепление входных дверей при подготовке к зимнему периоду. |
| 23. | Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводу. |
| 24. | Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием. |
| 25. | Удаление с крыш снега и наледей. |
| 26. | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. |
| 27. | Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и лестничных клеток. |

Таблица № 2.  Уборка и очистка придомовой территории.

| № п/п | Виды уборочных работ |
| --- | --- |
|  | Холодный период | Периодичность |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. | 1 раз в сутки |
| 2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см. | Через 3 часа во время снегопада |
| 3. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов. | 2 раза в сутки |
| 4. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 5. | Очистка территории от наледи и льда. | 1 раз в трое суток во время гололеда |
| 6. | Подметание территории в дни без снегопада. | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
| 7. | Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
| 8. | Уборка контейнерных площадок прилегающей территории в радиусе 5 м. | 1 раз в сутки |
|  | Теплый период |  |
| 1. | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. | 1 раз в двое суток |
| 2. | Подметание территории в дни с сильными осадками. | 1 раз в двое суток |
| 3. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 4. | Уборка газонов от мусора. | 1 раз в двое суток |
| 5. | Уборка контейнерных площадок прилегающей территории в радиусе 5 м. | 1 раз в сутки |
| 6. | Подрезка зеленых насаждений. | По мере необходимости |
| 7. | Окос газонов. | 1 раз в месяц в летний период |
| 8. | Очистка отмосток от растительности. | 1 раз в месяц в летний период |

Таблица № 3. Уборка лестниц.

| № п/п | Виды уборочных работ |
| --- | --- |
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. | 5 раз в неделю |
| 2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 1 раз в неделю |
| 3. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов нижних трех этажей. | 5 раз в неделю |
| 4. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов выше третьего этажа. | 3 раза в неделю |
| 5. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. | 2 раза в месяц |
| 6. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 1 раз в месяц |
| 7. | Мытье пола кабины лифта. | 5 раз в неделю |
| 8. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. | 2 раза в неделю |
| 9. | Мытье окон. | 2 раза в год |
| 10. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, отопительных приборов, почтовых ящиков. | 1 раз в год |
| 11. | Обметание пыли с потолков. | 1 раз в год |

Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг,

связанных с текущим ремонтом общего имущества многоквартирных домов.

Таблица №4

| № п/п | Виды работ (услуг) | Наименование объекта проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение местных деформаций, усиление восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. | Фундаменты |
| 2. | Герметизация стыков и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. | Стены и фасады |
| 3. | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска. | Перекрытия |
| 4. | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. | Крыши |
| 5. | Смена отдельных элементов (приборов) и заполнений | Оконные и дверные заполнения |
| 6. | Усиление, смена, заделка отдельных участков. | Межквартирные перегородки |
| 7. | Восстановление или замена отдельных участков элементов. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.. |
| 8. | Замена, восстановление отдельных участков. | Полы в общедомовых помещениях |
| 9. | Устранение неисправностей | Печи |
| 10. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 11. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления | Внутренняя система отопления |
| 12. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей здания | Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях) |
| 13. | Установка, замена и восстановление работоспособности | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |
| 14. | Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования, находящегося в составе общего имущества дома | Внутренняя система газоснабжения |
| 15. | Замена и восстановление работоспособности | Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы) |
| 16. | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных клапанов и шиберных устройств. | Мусоропроводы |
| 17. | Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. | Специальные общедомовые технические устройства |
| 18 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений, площадок для контейнеров-мусоросборников. | Внешнее благоустройство |

Примечание:

- текущий ремонт общего имущества Дома производится с периодичностью, определяемой в соответствии с обязательными требованиями, установленными техническими регламентами, и актами, действующими до их принятия.

- К системам, указанным в пунктах 11-13 настоящего перечня относятся стояки, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, а также запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке.