Оглавление пояснительной записки

1. Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования федерального значения.	2

1.1. Общие сведения.	2

1.2. Сведения об основных положениях генерального плана развития поселений в районе размещения объекта  «Автомобильная дорога А-118. Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Санкт-Петербурга» (участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия»».	3

1.3. Основные параметры автомобильной дороги.	7

1.4. Интенсивность движения.	8

1.5. Искусственные сооружения,  пересечения и примыкания с автомобильными дорогами, улицами и проездами.	9

2. Параметры планируемого развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.	18

2.1. Объекты транспортного обслуживания.	18

2.2. Инженерно – техническое обеспечение территории.	20

2.3. Объекты дорожного сервиса.	22

2.4. Линии градостроительного регулирования.	25

3. Выводы.	28

4. Приложения.	29

# 1. Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования федерального значения.

## 1.1. Общие сведения.

Строительство КАД началось в августе 1998 года. В октябре 2002 года сдан первый участок первой очереди КАД от станции Горская до Приозерского шоссе. В 2004 году введен пусковой комплекс вантового моста через Неву. В 2006 году открыто сквозное движение по КАД от станции Горская до автодороги «Россия». В 2010 году автодорога открылась для движения на всем своем протяжении от станции Горская до станции Бронка.

Общая протяженность наземной части КАД  –  115,9 километров, а с учетом участка комплекса защитных сооружений  –  140,9 километра. На магистрали расположены 26 транспортных развязок, 106 мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей общей протяженностью 25 595 погонных метров. Число полос движения 4-6-8, расчетная скорость движения 120 км/ч. Доля грузовиков составляет 12..18% в общем потоке, и 30..50% от количества транспортных средств, движущихся по правой полосе.

Для КАД характерна высокая интенсивность движения, так на наиболее загруженных участках КАД максимально зафиксированная интенсивность составила 240 тысяч автомобилей в сутки. При том, что при проектировании трассы в 2000 году предполагалось, что транспортный поток достигнет 135-ти тысяч автомобилей в сутки лишь в 2020-м году.

Кольцевая автодорога успешно справляется со своими функциями транспортного обхода, разгружая город от транзитного транспорта, при этом по сути КАД стала одной из важнейших городских транспортных артерий, которую ежедневно используют сотни тысяч автомобилистов.

Для КАД характерна высокая интенсивность движения, так на наиболее загруженных участках КАД максимально зафиксированная интенсивность составила 240 тысяч автомобилей в сутки. При том, что при проектировании трассы в 2000 году предполагалось, что транспортный поток достигнет 135-ти тысяч автомобилей в сутки лишь в 2020-м году.

Границами проектируемой территории кольцевой автомобильной дороги на участке от автомобильной дороги между Приозерским шоссе и  автодорогой «Россия» является территория, которая предназначена для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений, на которых располагаются и проектируются объекты дорожного сервиса, включая территории, требуемые для обслуживания автодороги. Границы зоны размещения объекта федерального значения являются полосой отвода автомобильной дороги А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга» (участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия») и совпадают с границами проектируемой территории.

## 1.2. Сведения об основных положениях генерального плана развития поселений в районе размещения объекта  «Автомобильная дорога А-118. Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Санкт-Петербурга» (участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия»».

Линейный объект  ««Автомобильная дорога А-118. Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Санкт-Петербурга» (участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия») расположен на территории двух субъектов Российской Федерации, а именно г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области:

В г.Санкт-Петербурге КАД проходит по территории Выборгского,  Калининского, Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Пушкинского муниципальных районов.

В Ленинградской области КАД проходит по территории Всеволожского  муниципального района в границах города Всеволожска, Заневкого и Свердловского городских поселений, Бугровского и Муринского сельских поселений, а так же по землям лесного фонда по территории Невского участкового лесничества Всеволожского лесничества, Кудровского, Жерновского,  участковых лесничеств Учебно-опытного лесничества.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования и занятых линейными объектами. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Город Санкт-Петербург

Генеральный план.

Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга.

Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга (далее - Правила) являются документом градостроительного зонирования Санкт-Петербурга.

Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга.

Правила подготовлены с учетом положения о территориальном планировании в составе Генерального плана Санкт-Петербурга, утвержденного Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 N 728-99 "О Генеральном плане Санкт-Петербурга" (далее - Генеральный план), требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

Территориальное планирование Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с целями развития Санкт-Петербурга, установленными в документах государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга. В соответствии с ними основными целями развития Санкт-Петербурга являются:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения Санкт-Петербурга (с ориентацией на обеспечение среднеевропейских стандартов качества жизни);

- сохранение архитектурного наследия;

- формирование Санкт-Петербурга как интегрированного в российскую и мировую экономику многофункционального города, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, укрепление Санкт-Петербурга как главного российского контактного центра региона Балтийского моря и Северо-Запада России.

По основному ходу, КАД пересекает г.Санкт-Петербург на участках ПК 512+00 – ПК 603+00, ПК 757+00 – ПК 856+00, ПК 869+19 – ПК 889+00, ПК 899+00, ПК 906+300, ПК 925+00 – 932+00.

Основная часть кольцевой автодороги находится в функциональной зоне У по Генеральному плану – зоне городских скоростных дорог, магистралей непрерывного движения, магистралей городского значения и основных магистралей районного значения с включением объектов инженерной инфраструктуры и территориальной зоне ТУ по Правилам - зоне улично-дорожной сети города - городских скоростных дорог, магистралей непрерывного движения, магистралей городского значения и основных магистралей районного значения, с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов основных видов разрешенного использования прилегающих территориальных зон с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований, а также технических регламентов.

Часть конструктива (канавы, откосы, гидроботанические площадки) КАД находятся в различных территориальных зонах, в частности:

ТИ1-1 – ПК 512 – ПК 513, ПК 832, ПК 840, ПК 847 – ПК 852;

ТР5-2 – ПК 512 – ПК 513, ПК 770, Ржевская улица, ПК 801 – ПК 802, ПК 810, ПК 835, Муринская дорога, Проспект культуры;

ТИ3 – ПК 516 – ПК 517, ПК 570, ПК 572 – ПК 581, ПК 761 – ПК 762, ПК 766 – ПК 777, ПК 855- ПК 856;

Т3Ж2 – ПК 513 –ПК 516;

ТПД1_3 – ПК 533 – ПК 536, ПК 759, ПК 761;

ТП2 – ПК 542 – ПК 543;

ТИ1-2 – ПК 564;

ТПД2_3 – ПК 564, Рябовское шоссе, Проспект Энгельса;

ТПД1-2 – ПК 585 – ПК 588;

ТД- 2_1 – ПК 593 – ПК 595;

ТР2 – ПК 765, ПК 785;

Т3Ж1 – Рябовское шоссе;

ТД1-2_1 – ПК 777, ПК 788, Шафировский проспект, ПК 801, ПК 803, ПК 807, ПК 818, ПК 837, ПК 840, ПК 844;

Т1Ж2-2 – Ковалевская улица;

ТР5-1 – ПК 795

Размещение данных конструктивных элементов кольцевой автодороги не противоречит функциональному назначению данной территории.

Всеволожские район.

Схема территориального планирования.

Цели территориального планирования Всеволожского муниципального района:

- устойчивое развитие территории на основе рационального использования территориальных и минерально-сырьевых ресурсов, природного, историко-культурного, экономического и социального потенциалов;

- обеспечение градостроительными средствами безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышения качества его жизни;

- учёт интересов граждан и их объединений, согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности муниципального района и поселений, входящих в его состав, муниципального района и Российской Федерации, муниципального района и Ленинградской области, муниципального района и Санкт-Петербурга, муниципального района и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу;

- развитие многопрофильной экономики (энергетическая, машиностроительная, химическая, деревообрабатывающая виды промышленности, промышленность строительных материалов), развитие агропромышленного комплекса, формирование терминально - складской инфраструктуры регионального и межрегионального значения, развитие инфраструктуры спорта, рекреации и туризма, а также природоохранная деятельность, сервисные услуги для постоянного и всего пребывающего на территории муниципального района населения. Многопрофильная экономика муниципального района должна обеспечить занятость населения и возможность её альтернативного выбора и формирование налогооблагаемой базы муниципальных образований;

- развитие инвестиционной деятельности, как в области жилищно-гражданского, так и производственного строительства;

- обеспечение потребностей постоянного населения в услугах учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития, включая возможности расширения ёмкостей для постоянно проживающего, но незарегистрированного населения и частично для сезонного населения;

- обеспечение потребностей всего пребывающего на территории муниципального района населения сервисными услугами в области торговли, бытового обслуживания, общественного питания, в том числе за счёт сезонного расширения перечня оказываемых услуг.

Цели территориального планирования реализуется в решении задач, увязанных с полномочиями органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района:

по определению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

- объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

- автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района;

- иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района, прежде всего, объектов социальной инфраструктуры;

по определению границ зон с особыми условиями использования территории.

В соответствии с схемой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – автомобильные дороги, кольцевая автодорога вокруг города Санкт-Петербурга отражена как автомобильная дорога общего пользования Федерального значения.

Свердловское городское поселение.

Генеральный план.

Правила землепользования и застройки.

Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории муниципального образования;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- соблюдение всеми субъектами градостроительных отношений запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении территорий общего пользования, включая автомобильные дороги и улично-дорожную сеть;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих в сфере землепользования и застройки, и обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

В соответствии с Генеральным планом, в границах Свердловского городского поселения -КАД соответствует функциональная зона внешних магистральных автомобильных дорог регионального, федерального и местного значения.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, в границах Свердловского городского поселения КАД соответствует территориальная зона объектов транспортной инфраструктуры.

Заневское городское поселение.

Генеральный план.

Правила землепользования и застройки.

1. Территориальное планирование Заневского городского поселения осуществляется для создания действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

2. Территориальное планирование Заневского городского поселения выполнено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования, основанного на многофункциональности экономики и интеграции со смежными территориями;

- повышения качества среды проживания, трудовой деятельности и отдыха;

- сохранения исторического и культурного наследия;

- улучшения состояния окружающей среды, сохранения памятников природы;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, интересов Ленинградской области, интересов отдельных населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, в границах Заневского сельского поселения -КАД соответствует функциональная зона автомобильного транспорта – И2.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, в границах Заневского городского поселения КАД соответствует территориальная зона объектов транспортной инфраструктуры.

Город Всеволожск.

Генеральный план.

Правила землепользования и застройки.

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, в границах города Всеволожск - КАД соответствует  функциональная зона транспортной инфраструктуры.

Муринское сельское поселение.

Генеральный план.

Правила землепользования и застройки.

Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории муниципального образования;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- соблюдение всеми субъектами градостроительных отношений запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении территорий общего пользования, включая автомобильные дороги и улично-дорожную сеть;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих в сфере землепользования и застройки, и обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, в границах Муринского  сельского поселения - КАД соответствует  функциональная зона внешних магистральных автомобильных дорог.

Бугровское сельское поселение.

Генеральный план.

Правила землепользования и застройки.

Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

- создание условий для устойчивого развития территорий населенных пунктов муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий населенных пунктов муниципального образования;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, в границах Бугровского  сельского поселения - КАД соответствует  функциональная зона транспортной инфраструктуры.

## 1.3. Основные параметры автомобильной дороги.

Рассматриваемый в проекте участок КАД на участке от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия»» имеет следующие характеристики:

Основные характеристики объекта капитального строительства:

- Магистральная дорога скоростного движения по СНиПу 2.07.01-89 или I-б по СНиПу 2.05.02-85;

- Строительная длина – 42,506 км;

- Расчетная скорость движения – 120 км/ч;

- Число полос движения – 8/6;

- Ширина земляного полотна – 43,0/43,0 м;

- Ширина проезжей части - 15 м – 2х15,0; 2х11,25 м;

- Ширина разделительной полосы – 5,0/12,5 м;

- Ширина обочин – 4,0 м;

- Тип дорожной одежды – капитальный;

- Количество транспортных развязок – 10 шт.;

- Дорожно-эксплуатационный пункт (ДЭП) совмещенный с дорожно-эксплуатационным участком (ДЭУ) – 1 шт.;

- Дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ) совмещенный с мостовым эксплуатационным участок (МЭУ) – 1 шт.

## 1.4. Интенсивность движения.

Показатели существующей интенсивности движения приведены за последний год в соответствии с данными наблюдений на рассматриваемом участке КАД.

Для определения перспективной интенсивности движения на западном участке КАД была использована компьютерная модель прогноза транспортных потоков в Санкт-Петербурге и прилегающей к нему части Ленинградской области, которая позволяет на основании информации о транспортно-дорожной инфраструктуре и социально-экономических характеристиках территории определять потребность в передвижениях на автомобильном транспорте и осуществлять прогноз распределения транспортных потоков.

Перспективная интенсивность движения по юго – западному участку КАД определена путем моделирования транспортной ситуации в районе тяготения объекта. Прогноз интенсивности движения на 2025 г. выполнен с учетом реализации следующих транспортных проектов общегородского значения:

– завершения формирования Центральной Дуговой Магистрали;

– завершения реконструкции транспортных путепроводов южной планировочной зоны;

реконструкции набережных Обводного канала (южный участок ВДМ);

– строительства новой транспортной магистрали с мостом через реку Неву в створе Большого Смоленского пр. – ул. Коллонтай;

– завершение реконструкции мостов Лейтенанта Шмидта, Лазаревского, Б. Петровского;

– завершения формирования системы набережных рек Невы и Малой Невки;

– реконструкции подъездов к Морскому порту Санкт-Петербурга;

– завершение строительства скоростной городской магистрали «Западный Скоростной Диаметр» и других объектов.

По основному ходу трассы рассматриваемого участка Кольцевой автодороги прогнозируемая на 2025 год интенсивность движения будет изменяться в пределах 21200 – 57700 физических авт./сутки (35780 – 77750 приведенных авт./сутки). В структуре потока будут преобладать легковые автомобили, их доля составит 61 – 81% от общего потока, удельный вес грузовых – 1837%, а доля автобусов не превысит 1,5 – 2,0%. В структуре грузового движения доля тяжелых автомобилей (грузоподъемностью свыше 10 т) составит 44%.

Интенсивность движения обхода г.Санкт-Петербурга от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия» приводится в таблице:

| № уч-ка | Пикеты | Наименование участка трассы | Протяженность, км | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 512+00+585+77 | Дорога «Россия» - проспект (прсп.) Обуховской Обороны | 7,346 | 67850 85200 | 100500 122220 |
| 2 | 585+77+614+00 | Прсп.Обуховской Обороны - автодорога ка завод им.Свердлоза | 2,823 | 70300 92180 | 105700 133090 |
| 3 | 614+00+664+33 | Автодорога на завод им. Свердлова — автодорога «Кола» | 5,033 | 53700 74540 | 81300 106960 |
| 4 | 664+33+707+00 | Автодорога «Кола» - Колтушское шоссе | 4,267 | 63000 82560 | 93300 117650 |
| 5 | 707+00+750+00 | Колтушское шоссе - Рябовское шоссе | 4,300 | 54900 72220 | 85300 107560 |
| 6 | 750+00+795+72 | Рябовское шоссе - Шафировский прсп. | 4,572 | , 69800 92150 | 106300 134640 |
| 7 | 793+57+853+76 853+76+893+08 | Шафировский прсп.- Токсовская улица Токсовская улица прсп. Культуры | 6,019 3,932 | 58500 78060 43300 61350 | 94500 119610 67400 89630 |
| 8 | 893+08+935+22 | Прсп.Культуры - Приозерское шоссе | 4,214 | 31800 47410 | 43200 62180 |

## 1.5. Искусственные сооружения,  пересечения и примыкания с автомобильными дорогами, улицами и проездами.

На рассматриваемом участке КАД имеет ряд пересечений с водотоками, железнодорожными путями, автомобильными дорогами. В местах пересечений расположены транспортные развязки,  мосты, путепроводы и эстакады.

Все пересечения с существующими автомобильными дорогами предусмотрены в разных уровнях с максимально возможным подключением прилегающей дорожно – уличной сети.

Для связи разобщенных территорий и на транспортных развязках построено 10 путепроводов общей длиной 1668,8- м, располагаемых над КАД, а также 3 эстакадных съезда на транспортных развязках общей длиной 1923 м.

Искусственные сооружения на КАД, как правило, раздельные с количеством полос движения каждого направления - 4 с шириной одной полосы 3,75 м. Полосы безопасности приняты шириной: с внешней (по направлению движения) стороны - 3 м, с внутренней стороны — 1 м. Общая ширина дорожной одежды каждого направления - 19 м. Служебные переходы шириной 0,75 м отделены от проезжей части барьерным ограждением.

Из мостовых сооружений самым сложным, трудоемким, материалоемким и капиталоемким является мост через р.Нева- вантовый мост с центральным пролетом 382 м., расстояние между осями мостов 36,4 м, в свету - 6,4 м. Схема каждого моста 2 х 66+174+3 82+174+2x66 к вантовым пролетным строением 174+382+174 м габаритом Г 19+2*0,75 м. Общая длина моста — 994 м. Пилоны каждого моста высотой около 120 м А-образной формы, металлические, на фундаментах из 24 буровых свай диаметром 2 м и длиной до 43 м. Заделка свай предусмотрена в супесях твердых, включающих гравий и гальку. Длина монтажных элементов пилона 8-12 м. Поперечные стыки пилона выполнены на высокопрочных болтах, продольные - на сварке. Сечение пилона по высоте переменное: от шестиугольного с размером сторон 4,5; 2,5; 3,6 м в нижней части ног пилона до четырехугольного трапецеидального с размером сторон 4,5; 2,5; 2,6 м в средней и верхней частях. В верхней части пилона располагаются узлы крепления вант. Балка жесткости вантовой системы представляет собой цельнометаллическую конструкцию из двух коробчатых элементов, объединенных ортотропной плитой проезжей части. Строительная высота балки жесткости 2,5 м. Стыки балки комбинированные: сварные и болтовые. Каждая прядь состоит из 7 гальванизированных высокопрочных проволок диаметром 5 мм, заключенных в оболочку из полиэтилена высокой плотности и заполненную специальной смазкой. Натяжение прядей ведется по одной с обеспечением равности напряжений во всех прядях. Собранные в вант пряди заключаются в оболочку из полиэтилена высокой плотности с навивкой. Количество прядей в вантах от 19 до 91. Для гашения вибрации вант устанавлены демпферы. Указанный тип вант широко применяется в европейской практике при строительстве вантовых мостов. Примыкающие к вантовому пролетному строению пролеты 2x66 м перекрываются цельнометаллическими балками коробчатого сечения с ортотропной плитой проезжей части. Опоры под балочные пролетные строения запроектированы в виде двух монолитных железобетонных стоек восьмигранного сечения размером 2,-4*2,9 м на общем фундаменте из буронабивных свай диаметром 2,0 м.

К мосту через р.Нева примыкают левобережная и правобережная эстакады. Левобережная эстакада длиной 1163 м запроектирована со сталежелезобетонными пролетными, строениями. Разбивка на пролеты принята с учетом местоположения пересекаемых железнодорожных путей и коммуникации, городских магистралей, а также расположения: зданий и сооружений спортивной комплекса «Спартак».

Правобережная эстакада длиной 409 м имеет схему разбивки на пролеты (66+78+55)+(5х42) м. Конструкции пролетных строений и опор аналогичны принятым на левобережной эстакаде.

Вторым по сложности и протяженности является мост через р.Б.Охта. Его высотное положение определилось продольным профилем правобережного подхода, проходящего в нулевых отметках, лимитированных габаритной высотой пересечения с действующей высоковольтной линией электропередач. Местоположение опор определено с учетом косого пересечения двух ниток нефтепродуктопровода и требованиями Волгоградского НИИ «Нефтехимлроект». Схема: 48,4+63+48,4+160 м. Пролет 160 м, построен в виде стальных гибких арок и балок жесткости с ездой понизу. Гибкие арки имеют наклон в сторону оси проезда и объединены с балками жесткости по наклонной плоскости стальными подвесками-вантами, а между собой поверху поперечными связями. Сборно-монолитная железобетонная плита проезжей части включена в совместную работу с балками жесткости, которые в свою очередь объединены между собой поперечными связями. Остальные пролетные строения сталежелезобетонные. В поперечном сечении пролетные строения - разделены под каждое направление движения. Промежуточные опоры моста массивные железобетонные монолитные на основании из забивных свай сечением 35х35 см и буронабивных свай d=l,2 м. Устои - на основании из забивных свай диаметром 0,6 м и буронабивных свай диаметром 1,2 м.

Значительная протяженность эстакад на кольцевой дороге объясняется чрезвычайно сложными условиями прохождения трассы, которые характеризуются многочисленными пересечениями с железнодорожными магистралями и подъездными путями, автодорогами и городскими улицами, инженерными коммуникациями открытого и закрытого типа (такими как: газопроводы высокого давления диаметром 1200 и 900 мм, теплотрассы диаметром 1420 и 1220 мм, водоводы диаметром 1420 и 920 мм и т.п.), а также прохождением над нежилой застроенной территорией.

Кроме упомянутых эстакад, примыкающих к мосту через р.Нева, следует отметить следующие.

Эстакада на транспортной развязке КАД с Московским шоссе (ПК 516+02+ПК 523-Ю4) в плане расположена на прямой длиной 606 м и переходной кривой на длине 98 м, а в продольном профиле на уклоне от 9,4 до 12,1%.

Эстакада на участке ПК 523+04+ПК 534+65 в плане расположена на прямой длиной 793 м и кривой радиусом 3000 м на длине 368 м. В продольном профиле она расположена на выпуклой кривой радиусом 20000 м с уклонами на конечных её участках 12,1 и 30%о.

Опоры двухстоечные безригельные из монолитного бетона на основании из забивных свай-оболочек диаметром 0,6 ми буровых свай диаметром 1,5 м. Пролетные строения сталежелезобетонные с монолитной бетонной плитой проезжей части.

Эстакада на участке ПК 553+80- ПК 574+64 в плане расположена на прямой длиной 1071 м и на кривых радиусом 1000 и 3000 м на длине 1013 м. В продольном профиле она располагается на выпуклой кривой радиусом 20000 м и двух вогнутых кривых радиусом по 15000 м с горизонтальным участком между ними длиной 319 м. Максимальный уклон в продольном профиле - 30%.

Эстакада на участке ПК 574+64+ПК 585+76,5 расположена: в плане — на двух кривых, направленных в разные стороны, радиусом 3000 и 800 м на длине 835 м и прямой между ними длиной 246 м; в продольном профиле — на вогнутой кривой радиусом 15000 м и выпуклой кривой радиусом 20000 м и двух прямых участках на уклонах 18 и 11%. Разбивка эстакады на пролеты принята исходя из условия сохранения пересекаемых коммуникаций. В связи с косым их пересечением размер пролетов эстакады правого и левого направлений не совпадает. Схема эстакады левого направления имеет вид: (41,85+74,73+62,8+63)+ +(63+72+54,47) + (63+72+66+60) + (2x60 + 2x54) + (4 х 42) м; правого направления - (42,15+75,28+ 63,13+63) + (56+72+47,98) + (63+2x72+56) + (2x56) + +(63+69+63+2x42) м. Опоры эстакады под каждое направление двухстоечные безригельные, за исключение 3-х одностоечных опор с монолитным ригелем, расположенных в стесненных условиях. Основание опор принято трех типов: из буровых свай диаметром 1,2 м с упшрением и без утпирения; диаметром 1,7 м с уширением; забивных свай-оболочек диаметром 0,6 м.

Эстакада у ст.Ржевка (ПК 758+33-ПЖ 773+45) предусмотрена в весьма узком коридоре, ограниченном существующей застройкой, различными коммуникациями, а также допустимыми габаритами приближения строений к различным элементам железнодорожной станции и самой железной дороги. Эстакада пересекает существующую и перспективные ветки железной дороги, р.Лубья, горловину ст.Ржевка с примьпсающими в этом же месте 2-мя железнодорожными ветками промышленного предприятия, далее идет над путевым развитием служб железнодорожной станции и заканчивается участком, параллельным железнодорожной платформе ст.Ржевка:

Пролетные строения длиной: 24 м — сборные балочные температурнонеразрезные; (50+70+60+50) - стальные с ортотропной плитой проезжей части; 43 м — сталежелезобетонные. Опоры эстакады монолитные железобетонные на основании из забивных свай сечением 0,35x0,35 м и буровых столбов диаметром от 0,6 до 1,5 м.

Необходимость строительства эстакады на участке ШС 852 + 47,2 -г ПК 858+61,4 обоснована  пересечением железнодорожных путей разного направления, а также существующих тоннелей метрополитена.

Ведомость искусственных сооружений:

| № п/п | Наименование сооружения | Местоположение сооружения ПК + начало – конец | Характеристики пересекаемого препятствия (Название водотока или пересекаемой дороги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост через р. Волковка | ПК 511 | р. Волковка |
| 2 | Эстакада съезда на Московское шоссе | ПК 517+50-ПК 521 | Съезд на Московское ш. |
| 3 | Эстакада съезда на Витебский пр-т | ПК 518-ПК 522 | Съезд на Витебский пр-т |
| 4 | Эстакада по основному ходу КАД Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 516-ПК 534+60 | Московское шоссе; Витебский проспект; Железнодорожные пути ст. Купчино-ст. Шушары; Железнодорожные пути ст. Среднерогатская - ст. Шушары; Железнодорожные пути ст. Купчинская - ст. Шушары |
| 5 | Эстакада развязки по основному ходу КАД и Софийской ул. Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 554+20-ПК 570 | Съезд на Софийскую ул.; Забалканский проезд; Софийская ул.; Железнодорожные пути ст. Предпортовая - ст. Рыбацкое |
| 6 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД (правое направление) | ПК 571+50- ПК 576+40 | Железнодорожные пути ст. Обухово - ст. Рыбацкое |
| 7 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 579+10-ПК 611+40 | Железнодорожные пути: ст. Обухово - ст. Славянка; ст. Обухово - ст. Рыбацкое; ул. Грибакиных; Железнодорожные пути: ст. Обухово - Логопарк "Троицкий"; ст. Обухово - ГОЗ "Обуховский завод" |
| 8 | Эстакада транспортной развязки | ПК 593+15 – ПК 598+60 | Съезд на Рабфаковскую ул.; Съезд на пр-т Обуховской Обороны |
| 9 | Мост через р. Нева (Большой Обуховский мост) | ПК 598+60-ПК 606+10 | р. Нева |
| 10 | Эстакада транспортной развязки по основному ходу КАД и Октябрьской наб. | ПК 612+85-ПК 613 | КАД |
| 11 | Эстакада по основному ходу КАД Мост через р. Утка | ПК 620+85 – ПК 622+20 | р. Утка |
| 12 | Путепровод – эстакада развязки по основному ходу КАД и Мурманского шоссе | ПК 657-ПК 658 | Мурманское шоссе |
| 13 | Эстакада съезда транспортной развязки КАД и Мурманского шоссе | ПК 657-ПК 658 | Мурманское шоссе |
| 14 | Эстакада по основному ходу КАД транспортной развязки КАД и Мурманского шоссе | ПК 659+15 - ПК 660 | Съезд |
| 15 | Мост через р. Оккервиль | ПК 681-ПК 681+65 | р. Оккервиль |
| 16 | Путепровод на автодороге 41К-068 «Деревня Старая - Кудрово» | ПК 684+30 | КАД |
| 17 | Путепровод по основному ходу КАД | ПК 701+80 – ПК 702+70 | Железнодорожные пути: ст. Заневский пост - пл.5-ый км |
| 18 | Путепровод по основному ходу КАД | ПК 712+85 – ПК 713+50 | Железнодорожные пути: ст. Заневский пост - тупик |
| 19 | Путепровод – эстакада развязки по основному ходу КАД и Колтушского шоссе | ПК 719+10 - ПК 719+75 | Колтушское шоссе |
| 20 | Эстакада по основному ходу КАД Мост через р.Лубья | ПК 758+20-ПК 771+70 | ул. Поперечная; Железнодорожные пути: Ржевка- Раздельный пост; р. Лубья; Железнодорожные пути: Ржевка- Пост-Ковалево |
| 21 | Путепровод – эстакада развязки по основному ходу КАД и Рябовским шоссе | ПК 772+70-ПК 773 | КАД |
| 22 | Мост через руч. Горелый | ПК 774+40-ПК 774+80 | руч. Горелый |
| 23 | Эстакада на Челябинской ул. | ПК 777+05-ПК 777+20 | КАД |
| 24 | Мост через р. Большая Охта | ПК 780+25-ПК 783+60 | р. Большая Охта |
| 25 | Эстакада по основному ходу КАД транспортной развязки КАД и Шафировского пр-та | ПК 790+50-ПК 790+75 | КАД |
| 26 | Мост по основному ходу КАД | ПК 801 | Местная дорога |
| 27 | Эстакада по основному ходу КАД транспортной развязки КАД и на Пискаревском проспекте | ПК 824+75-ПК 825 | КАД |
| 28 | Мост через Муринский руч. | ПК 834+75-ПК 835+40 | Муринский руч. |
| 29 | Бетонная эстакада под теплосеть | ПК 844+65 | КАД |
| 30 | Эстакада съезда на ул. Руставели | ПК 850+50-ПК 850+90 | Съезд |
| 31 | Туннель съезда на ул. Руставели | ПК 853+75 | Туннель |
| 32 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 853+18-ПК 855+67 | Туннель съезда на ул. Руставели; Съезд; Железнодорожные пути |
| 33 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 857+43-ПК 858+54 | Проезд к гаражам |
| 34 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 860+70-ПК 861+50 | Проезд |
| 35 | Эстакада по основному ходу КАД транспортной развязки КАД и просп. Культуры | ПК 888-ПК 888+70 | Съезд на просп. Культуры |
| 36 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 892+10-ПК 892+80 | ул. Шоссейная |
| 37 | Пешеходный переход | ПК 899+10 | КАД |
| 38 | Эстакада по а/д «Сортавала»-пр.Энгельса | ПК 927+37-ПК 927+73 | КАД |
| 39 | Эстакада по а/д «Сортавала» | ПК 927 | Разворот к ИКЕА |

На пересечениях с основными автомобильными выходами. из Санкт- Петербурга запроектировано 10 транспортных развязок в разных уровнях, предназначенных для эффективного подключения улично-дорожной сети города к кольцевой магистрали

Ведомость пересечений и примыканий:

| № п/п | Наименование сооружения | Местоположение сооружения ПК + начало – конец | Характеристики пересекаемого препятствия (Название водотока или пересекаемой дороги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост через р.Волковка | ПК 511 | р.Волковка |
| 2 | Эстакада по основному ходу КАД Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 516+74 | Московское шоссе |
| 3 | Эстакада по основному ходу КАД Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 521+25 | Витебский проспект |
| 4 | Эстакада по основному ходу КАД Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 522+50 | Железнодорожные пути ст. Купчино-ст. Шушары |
| 5 | Эстакада по основному ходу КАД Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 527+80 | Железнодорожные пути ст. Среднерогатская – ст. Шушары |
| 6 | Эстакада по основному ходу КАД Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 532 | Железнодорожные пути ст. Купчинская - ст. Шушары |
| 7 | Эстакада развязки по основному ходу КАД и Софийской ул. | ПК 554+80 ПК 556+55 ПК 566+60 | Съезд на Софийскую ул. |
| 8 | Эстакада развязки по основному ходу КАД и Софийской ул. | ПК 557 | Забалканский проезд |
| 9 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 558+80 | Железнодорожные пути ст. Предпортовая - ст. Рыбацкое |
| 10 | Эстакада развязки по основному ходу КАД и Софийской ул. | ПК 566+60 | Софийская ул. |
| 11 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 567 | Железнодорожные пути ст. Предпортовая - ст. Рыбацкое |
| 12 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 572+45 | Железнодорожные пути ст. Обухово - ст. Рыбацкое |
| 13 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 579+20 | Проезд от пр.Девятого Января до 2-го Обуховского проезда |
| 14 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 580+5 ПК 580+30 | Железнодорожные пути: ст. Обухово - ст. Славянка; ст. Обухово - ст. Рыбацкое |
| 15 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 580+40 | ул. Грибакиных |
| 16 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 581 | Железнодорожные пути: ст. Обухово - ст. Рыбацкое |
| 17 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 581+40-ПК 581+62 | Железнодорожные пути: ст. Обухово - Логопарк "Троицкий"; ГОЗ "Обуховский завод"- Логопарк "Троицкий" |
| 18 | Путепровод – эстакада по основному ходу КАД | ПК 583+55 | Железнодорожные пути: ст. Обухово - ГОЗ "Обуховский завод" Логопарк "Троицкий"- ГОЗ "Обуховский завод" |
| 19 | Эстакада транспортной развязки | ПК 594+80 | Железнодорожные пути: ст. Обухово - ГОЗ "Обуховский завод" |
| 20 | Эстакада транспортной развязки | ПК 595 | Рабфаковская ул. |
| 21 | Эстакада транспортной развязки | ПК 595+83 | пр-т Обуховской Обороны |
| 22 | Мост через р. Нева (Большой Обуховский мост) | ПК 598+60-ПК 606+10 | р. Нева |
| 23 | Эстакада транспортной развязки по основному ходу КАД и Октябрьской наб. | ПК 609 | Октябрьская наб |
| 24 | Эстакада транспортной развязки по основному ходу КАД и Октябрьской наб. | ПК 612+90 | Съезд на Октябрьскую наб. |
| 25 | Мост через р. Утка | ПК 621+40 ПК 621+70 | р. Утка |
| 26 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 622 | Бетонка |
| 27 | Путепровод – эстакада развязки по основному ходу КАД и Мурманского шоссе | ПК 657+50 | Мурманское шоссе |
| 28 | Эстакада по основному ходу КАД транспортной развязки КАД и Мурманского шоссе | ПК 659+55 | Съезд |
| 29 | Мост через р. Оккервиль | ПК 681+25 | р. Оккервиль |
| 30 | Путепровод на автодороге 41К-068 «Деревня Старая - Кудрово» | ПК 684+30 | а/д 41К-068 «Деревня Старая - Кудрово» |
| 31 | Путепровод по основному ходу КАД | ПК 702+23 | Железнодорожные пути: ст. Заневский пост - пл.5-ый км |
| 32 | Путепровод по основному ходу КАД | ПК 713+10 | Железнодорожные пути: ст. Заневский пост - тупик |
| 33 | Путепровод – эстакада развязки по основному ходу КАД и Колтушского шоссе | ПК 719+40 | Колтушское шоссе |
| 34 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 758+50 | ул. Поперечная |
| 35 | Путепровод – эстакада | ПК 761+37 | Железнодорожные пути: Ржевка- Раздельный пост |
| 36 | Мост через р.Лубья | ПК 765+17 | р. Лубья |
| 37 | Путепровод – эстакада | ПК 766+73 – ПК 767+30 | Железнодорожные пути: Ржевка- Пост-Ковалево |
| 38 | Путепровод – эстакада развязки по основному ходу КАД и Рябовским шоссе | ПК 772+80 ПК 772+95 | ш. Дорога Жизни Рябовское ш. |
| 39 | Мост через руч. Горелый | ПК 774+58 | руч. Горелый |
| 40 | Эстакада на Челябинской ул. | ПК 777+10 | Челябинская ул. |
| 41 | Мост через р. Большая Охта | ПК 780+34-ПК 783 | р. Большая Охта |
| 42 | Эстакада по основному ходу КАД транспортной развязки КАД и Шафировского пр-та | ПК 790+62 | Съезд на Шафировский пр-т |
| 43 | Мост по основному ходу КАД | ПК 801 | Местная дорога |
| 44 | Эстакада по основному ходу КАД транспортной развязки КАД и на Пискаревском пр-те | ПК 824+90 | Пискаревский пр-т |
| 45 | Мост через Муринский руч. | ПК 835+20 | Муринский руч. |
| 46 | Эстакада съезда на ул. Руставели | ПК 850+70 | Съезд развязки |
| 47 | Туннель съезда на ул. Руставели | ПК 853+75 | Туннель съезда на ул. Руставели |
| 48 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 854+27 ПК 854+92 | Съезд; Железнодорожные пути к ст. Девяткино |
| 49 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 858+17 | Проезд к гаражам |
| 50 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 861+10 | Проезд |
| 51 | Эстакада по основному ходу КАД транспортной развязки КАД и просп. Культуры | ПК 888+36 | Съезд на просп. Культуры |
| 52 | Эстакада по основному ходу КАД | ПК 892+45 | ул. Шоссейная |
| 53 | Эстакада по а/д «Сортавала»-пр. Энгельса | ПК 927+55 | пр-т Энгельса |

Водоотвод с поверхности искусственных сооружений осуществляется в систему открытых или закрытых водоотводов КАД с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях и сбросом.

Все искусственные сооружения имеют необходимые конструкции для пропуска коммуникаций КАД (АСУДД, ДИСС, системы наружного освещения и энергоснабжения).

Для пропуска под КАД животных и тракторов в пониженных местах рельефа предусмотрено строительство четырех путепроводов с габаритами проезда по ширине 6-8 м, по высоте - 4,5 м.

В границах проектирования расположены следующие объекты действующего метрополитена:

- перегонный тоннель ст.м. «Гражданский проспект» - ст.м. «Девяткино»;

- перегонный тоннель ст.м. «Рыбацкое» - ст.м. «Обухово»;

По транспортной развязке Кольцевой автомобильной дороги и Токсовского шоссе осуществляется движение автобусов маршрутов №№ 177, 183.

# 2. Параметры планируемого развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

## 2.1. Объекты транспортного обслуживания.

При проектировании и строительстве кольцевой автомобильной дороги было предусмотрено переустройство участков автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, пересекающих основной ход трассы, в соответствии с документацией объекта, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России № 24-4-1/10-505 от 17 мая 2002 года.

Документацией по планировке территории предусмотрена передача переустроенных объектов в ведение уполномоченных органов.

В соответствии с генеральным планом Санкт-Петербурга, предусмотрено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения.

Действующим законодательством предусмотрена необходимость в обязательном порядке разрабатывать документацию по планировке территории при проектировании линейных объектов (п.6,11 ст.48 ГрК РФ). Точная трассировка и тип примыкания/пересечения КАД определяется на стадии разработки градостроительной документации таких объектов и в соответствии с техническими условиями выданными уполномоченным распорядителем КАД в установленном порядке.

В соответствии с разработанной документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Федерального дорожного агентства от 28 декабря 2016 г. N 2922-р "Об утверждении документации по планировке территории объекта "Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская область" Этап 1. Этап 2", в границы реконструкции входит участок КАД ПК 914+40 – ПК 935+22 разрабатываемой документации по планировке территории. Ранее разработанным проектом предлагается реконструкция:

- Увеличение полос движения с 2 до 3 по основному ходу КАД, что увеличит пропускную способность транспортного обхода;

- Размещение местного проезда, дублирующего КАД по внутреннему кольцу. Местный проезд отделяется от КАД барьерным ограждением и принимает на себя съезды транспортной развязки с внутренней стороны КАД;

Также в рамках объекта ООО «Терра Девелопмент» «Реконструкция существующего примыкания транспортной развязки на км 24+837 (внутренняя сторона) со строительством местного проезда на пересечении автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург и пр. Энгельса для организации транспортной доступности территории торгово-логистического комплекса» учтено проектирование примыкания КАД на ПК 918 с организацией выезда на КАД с проектируемого местного проезда и организацией съезда к торгово-логистическим комплексам.

Проектом учтено строительство объекта регионального значения по титулу: «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ Девяткино к КАД», строительство которого должно осуществляться в два этапа:

- Первый этап – подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. Этап 1 без строительства Примыканий к КАД (по титулу объекта: «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД». 1 Этап. «Организация связи разобщенных территорий в п. Мурино с устройством проезда под КАД на км 30+717 прямого хода КАД»).

- Второй этап – подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. Этап 2 на полное развитие со строительством Примыканий к КАД (по титулу объекта: «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД». 1 Этап. «Организация связи разобщенных территорий в п. Мурино с устройством проезда под КАД на км 30+717 прямого хода КАД»). Этап учтен в части строительства Примыкания к КАД в границах г. Санкт-Петербург.

Информация, отображенная в документации по планировке территории участка КАД от Приозерского шоссе до автодороги Россия – не является основанием для дальнейшего использования в целях строительства объекта «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ Девяткино к КАД», так как для точного отображения элемента планировочной структуры требуются действующие технические условия и специальные технические условия выданными уполномоченным распорядителем КАД.

Объект «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД». 1 Этап. «Организация связи разобщенных территорий в п. Мурино с устройством проезда под КАД на км 30+717 прямого хода КАД» представляет собой проезд под КАД на ПК 861 для организации связи разобщенных территорий в п. Мурино. Проезд соединит ул. Верхнюю с дорогой на п. Бугры.

Основные характеристики линейного объекта регионального значения:

- категория сельских улиц и дорог – Основная улица в жилой застройке;

- расчетная скорость движения – 40км/ч;

- оличество полос движения – 2;

- ширина земляного полотна  – 11,38-12,75 м;

- ширина проезжей части  – 2х3,00м;

- ширина тротуара  – 1,5м;

- ширина велопешеходной дорожки – 3,25м/1,80м - в стесненных условиях, при прохождении под путепроводом;

- крутизна откосов земляного полотна – 1:1.5;

- минимальный радиус кривой в плане – 65 м;

- минимальный радиус вертикальных кривых:

- вогнутой – 5000м;

- выпуклой- 5000м;

Строительство объектов транспортной инфраструктуры на проектируемой территории в соответствии с генеральной схемой развития железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и действующими отраслевыми схемами, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2010 № 588, от 17.02.2009 № 151 и от 21.07.2009 № 832 не предусмотрено.

## 2.2. Инженерно – техническое обеспечение территории.

Вынос, переустройство, подключение сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях жизнеобеспечения КАД в разработанной документации - не предусмотрено.

Проектирование прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог федерального значения допускается на основании согласия владельца автомобильной дороги федерального значения, выданного в письменной форме, на планируемое размещение таких инженерных коммуникаций, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия (п.16 Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 13.01.2010 N 5, п.2.1 ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

В документации по планировке территории учтены проектируемые сети водопровода, газопровода, канализации, сети связи и подземные кабельные линии электропередачи:

- Размещение газопровода высокого давления (1,2 Мпа) диаметром 426 мм в железобетонном  футляре 1500 мм с пересечением КАД на ПК 510+14. Владелец - ООО «ПетербургГаз»;

- Прокладка одной линии газопровода среднего давления диаметром рабочей трубы 160 мм, с пересечением КАД методом ГНБ в границах полосы землеотвода автомобильной дороги на участке КАД ПК 626+40. Владелец – АО «КТЦ «Металлоконструкция»;

- Размещение в границах полосы отвода и придорожной полосы КАД газопровода высокого давления (0,6 Мпа) диаметром 315 мм в защитном футляре 500 мм с пересечением КАД в районе ПК 652+15. Владелец – ООО «Теллус-Консалтинг»;

- Размещение газопровода высокого давления (1,2 Мпа) диаметром 820 мм в железобетонном  футляре 1500 мм с пересечением КАД на ПК 814+70. Владелец - ООО «ПетербургГаз»;

- Прокладка под углом 90 градусов к оси КАД методом ГНБ в защитных футлярах газопровода среднего давления диаметром 315 м в футляре диаметром 500 мм с пересечением КАД на ПК 814+81.  Владелец - ООО «ПетербургГаз»;

- Прокладка в границах полосы отвода КАД газопровода диаметром 315 мм в полиэтиленовом футляре диаметром 500 мм пересекающего КАД на ПК 703+51 км 46+135 внутреннего кольца КАД. Владелец – ООО «Норманн ЛО»;

- Прокладка под углом 90 градусов к оси КАД нитки самотечной хозяйственно-бытовой канализации диаметром 630 мм в железобетонном футляре диаметром 1500 мм, пересекающей КАД на ПК 799+76. Владелец – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

- Размещение в границах полосы отвода и придорожной полосы КАД напорной канализации диаметром 225 мм в футляре 500 мм с пересечением КАД в районе ПК 652+36. Владелец – ООО «Теллус-Консалтинг»;

- Прокладка под углом 90 градусов к оси КАД методом ГНБ в защитных футлярах напорной канализации в двух трубопроводах диаметром 225 мм, пересекающей  КАД на км 55+363 (ПК621+20), в границах полосы отвода КАД. Владелец – ООО «ТКА»;

- Размещение в границах полосы отвода КАД выпуска ливневой канализации в районе ПК 643+25 и продолжением в границах  придорожной полосы КАД. Владелец – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт»;

- Размещение водоводов (2 отдельные трубы диаметром 400 мм в металлических футлярах диаметром 600 мм), в районе транспортной развязки КАД с автодорогой на Матоксу , в зоне расположения тоннеля на Токсовской улице и под эстакадой основного хода КАД на км 31+500 в границах полосы отвода. Владелец – ООО «ЛеноблВод-Инвест»;

- Размещение двух ниток водопровода диаметром 630 мм прокладываемых в границах полосы отвода КАД в футляре диаметром 900 мм с пересечением КАД на ПК800+85,8 и ПК800+88,3. Владелец – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

- Размещение в границах полосы отвода и придорожной полосы КАД водопровода диаметром 225 мм в футляре 500 мм с пересечением КАД в районе ПК 652+32. Владелец – ООО «Теллус-Консалтинг»;

- Прокладка магистральной волоконно-оптической линии связи, размещаемой на ПК 837+53 КАД под углом 90 градусов к оси КАД методом ГНБ в защитных футлярах. Владелец – ООО «ИНФОРМ-Связь»;

- Прокладка в границах полосы отвода КАД методом ГНБ в защитном футляре под углом 90 градусов к оси КАД шесть кабельных линий 10 кВ, пересекающих КАД в районе ПК 918+20 в составе объекта: «Строительство 1 этапа квартала 20 жилого комплекса «Северная долина». Владелец – ООО «Главстрой-СПб»;

- Размещение под углом 90 градусов к оси КАД методом ГНБ в защитных футлярах двух кабельных линий 110кВ с Волоконно-оптическими линиями связи и двух резервных труб, пересекающих КАД на км 33+265 (ПК834+33) в границах полосы отвода КАД. Владелец – «ЛСР.Недвижимость-СЗ»;

- Размещение коммуникационного надземного переходы через автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-118 на км 32 внутреннего кольца. Владелец ГУП «ТЭК СПб».

В границах разрабатываемой документации по планировке территории, в целях увязки с проектируемой улично-дорожной сетью, отображены прокладка и переустройство инженерных сетей в рамках работ по объекту: «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД». 1 Этап. «Организация связи разобщенных территорий в п. Мурино с устройством проезда под КАД на км 30+717 прямого хода КАД»:

- Разрабатывается система дождевой канализации для сбора поверхностных сточных вод с автомобильной дороги, дорожного дренажа, прилегающих кюветов и отвода их в существующую канаву (вдоль КАД) с последующей очисткой на существующей гидроботанической площадке;

- Демонтаж существующих перепускных труб диаметром 400мм и диаметром 500 мм и два колодца попадающих в границы производства работ;

- Переустройство кабельных линий 10 кВ, принадлежащих ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (по техническим условиям №12/3848 от 11.11.15) и АО «ЛОЭСК» (по техническим условиям б/№-), а также устройство механической защиты КЛ-10кВ  и КЛ-110кВ  – АО «ЛОЭСК», КЛ-10кВ – ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проектирование прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог федерального значения допускается на основании согласия владельца автомобильной дороги федерального значения, выданного в письменной форме, на планируемое размещение таких инженерных коммуникаций, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия (п.16 Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 13.01.2010 N 5, п.2.1 ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Данным проектом учтены проектируемые ООО "ЛСР Недвижимость" шумозащитные экраны с целью защиты от транспортного шума строящихся жилых комплексов «Новая Охта» и «Цветной город». Точное размещение и технические параметры шумозащитных экранов требуют расчетов при следующих стадиях проектирования на основании и в соответствии с техническими условиями, выданными балансодержателем автодороги.

Шумозащитные экраны планируется установить:

- на внешнем кольце основного хода КАД от ПК 794+50 до ПК 821+00 с продолжением вдоль съезда на Пискаревский пр. по внешней стороне ПК 821+00 – ПК 824+62 (относительно КАД); от ПК830+60 до ПК845+50, с продолжением по внешней границе съезда с КАД на Токсово до ПК 849+00 (относительно КАД), а так же зеркально по внешней стороне заезда на КАД в районе ПК ПК847+00 до ПК 849+00.

- на внутреннем кольце основного хода КАД от ПК 794+50 до ПК 821+00 с продолжением вдоль заезда с Пискаревский пр. по внешней стороне ПК 821+00 – ПК 824+62 (относительно КАД).

## 2.3. Объекты дорожного сервиса.

Данный раздел подготовлен на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";

- Постановление Правительства РФ от 29 октября 2009 г. N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";

- Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения";

- Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 5 "Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения";

- Концепция развития объектов дорожного сервиса в Российской Федерации, одобренная поручением Минтранса России от 21.11.2013 №МС-17/203;

- ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса»;

- ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования";

При подготовке документации по планировке территории была выявлена недостаточная обеспеченность кольцевой автомобильной дороги объектами дорожного сервиса (далее – ОДС). Например, при протяженности в 140,9 км внутренний диаметр КАД обеспечен лишь одной автозаправочной станцией, в то время как норматив, установленный Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2009 г. N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода" предусматривает расстояние между автозаправочными станциями для скоростных дорог не более ста километров. На внешнем диаметре автозаправочные станции отсутствуют. На КАД также отсутствуют пункты питания, автомойки, станции технического обслуживания и т.д.

Согласно п.3.3.8 приказа Министерства  транспорта Российской Федерации Федерального дорожного агентства «Об утверждении устава федерального казенного учреждения "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", одной из целью Дирекции по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства является организация обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения объектами дорожного сервиса.

Статьей 22 Закона № 257-ФЗ и пунктом 6 части II Положения «о генеральной схеме размещения объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения», утвержденного приказом Федерального дорожного агенства от 12.12.2016 №2124, установлено, что размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом планировки территории и требованиями технических регламентов.

В соответствии с п. 5.1.1 Межгосударственного стандарта ГОСТ 33062-2014 размещение объектов дорожного и придорожного дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, а также на земельных участках, находящихся вне этих полос, но требующих специального доступа к ним, должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории (проектом межевания территории и градостроительным планом земельного участка), с учетом категории автомобильной дороги и соблюдением требований ГОСТ 33100, ГОСТ 33149.

Положения п.4.3. Концепции развития объектов дорожного сервиса в Российской Федерации, разработанной по поручению Минтранса России от 21.11.2013 №МС-17/203, прямо указывают на недостаточную обеспеченность дорог федерального значения объектами дорожного сервиса.

В связи с необходимостью соблюдения вышеперечисленных нормативно-правовых актов в рамках настоящей документации по планировке территории предусмотрено размещение ОДС. При этом разместить ОДС в существующей полосе отвода КАД по большей части не представляется возможным ввиду того, что границы полосы отвода не учитывают площади, необходимой для их размещения. Согласно п.15 ст.3 Закона № 257-ФЗ ОДС размещаются в полосе отвода автомобильной дороги, таким образом, для размещения ОДС на КАД необходимо увеличение полосы отвода КАД.

Предлагаемые места размещения ОДС расположены вне земель частной собственности, что исключает дополнительные затраты на изъятие земельных участков у частных землепользователей.

В соответствии с п. 3 части II Положения «о генеральной схеме размещения объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения», утвержденного приказом Федерального дорожного агенства от 12.12.2016 №2124, Размещение объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения осуществляется в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения с обеспечением объектов дорожного сервиса съездами с проезжей части и выездами на проезжую часть автомобильной дороги, а также переходно-скоростными полосами в составе автомобильной дороги. Технические решения по организации доступа на территорию ОДС будут соответствовать требованиям нормативных документов.

Недостающими для функционирования ОДС инженерными коммуникациями места размещения ОДС могут быть оборудованы по индивидуальному проекту.

При выборе места размещения ОДС были проанализированы следующие факторы:

1) Обеспеченность КАД ОДС;

2) Наличие свободных земельных участков/земельных массивов для размещения ОДС;

3) Возможность обеспечения нормативного доступа на территорию ОДС.

На основе проведенного анализа были выявлены следующие возможности для размещения объектов дорожного сервиса. Состав и места размещения объектов дорожного сервиса в документации по планировке территории являются условными и могут варьироваться внутри границ зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса.

1. В районе ПК 736 – ПК 738 (внутреннее кольцо, место размещения ОДС №1) предлагается разместить ОДС в составе: пункты питания, станции технического обслуживания, пункты торговли, автозаправочные станции.

Площадь зоны ОДС №1 – 2,2 га.

Данное место размещения ОДС расположено на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:1046001, правообладатель – Российская Федерация, категория земель: земли лесного фонда (Учебно-опытное лесничество, Жерновское участковое лесничество).

Схожие по составу объекты дорожного сервиса на внешнем кольце КАД в настоящее время отсутствуют.

2. В районе ПК 736 – ПК 738 (внешнее кольцо, место размещения ОДС №2) предлагается разместить ОДС в составе: пункты питания, станции технического обслуживания, пункты торговли, автозаправочные станции.

Площадь зоны ОДС №2 – 2,1 га.

Данное место размещения ОДС расположено на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:1046001, правообладатель – Российская Федерация, категория земель: земли лесного фонда (Учебно-опытное лесничество, Жерновское участковое лесничество).

Схожие по составу объекты дорожного сервиса на внутреннем кольце КАД в настоящее время отсутствуют.

3. В районе ПК 829+40 – ПК 830+90 (внутреннее кольцо, место размещения ОДС №3) предлагается разместить ОДС внутри существующего ОДС – площадке отдыха КАД в составе:

- Автозаправочный комплекс площадью 0,4 га;

Данное место размещения ОДС расположено на территории Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, земельного участка с кадастровым номером 78:11:0005607:57 (категория земель - земли населенных пунктов), правообладатель ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» (постоянное бессрочное пользование).

Расстояние от предлагаемой на данном месте размещения ОДС автозаправочной станции до ближайшего существующего на КАД объекта дорожного сервиса такого типа составит ориентировочно 19 км по направлению движения; расстояние от предыдущей соседней автозаправочной станции на КАД до данного места размещения ОДС – ориентировочно 17 км. Иные предлагаемые на данном месте объекты дорожного сервиса на внутреннем кольце КАД в настоящее время отсутствуют.

4. В районе ПК 646 – ПК 647 (внешнее кольцо, место размещение ОДС №4) предлагается разместить ОДС в составе: пункты питания, станции технического обслуживания, площадки отдыха.

Площадь зоны ОДС №4 – 1,1 га.

Данное место размещения ОДС расположено на территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0612001:39, правообладатель ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» (постоянное бессрочное пользование), категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Схожие по составу объекты дорожного сервиса на внешнем кольце КАД в настоящее время отсутствуют.

К преимуществам предлагаемых мест размещения ОДС можно отнести:

расположение вплотную к КАД, что позволит участникам дорожного движения пользоваться ОДС с минимальными потерями времени;

выгодное расположение ОДС с точки зрения использования земельных ресурсов (отсутствие необходимости изъятия земельных участков у частных землепользователей).

## 2.4. Линии градостроительного регулирования.

В целях определения границ отделяющих территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от территорий общего пользования, в том числе занятых линейными объектами устанавливаются красные линии. В документации по планировке территории участка КАД от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия» красные линии установлены с учетом дежурного плана красных линий Санкт-Петербурга и красных линий, утвержденных в составе проектов планировки и проектов межевания на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На территории, где данная документация утверждена не была, красные линии устанавливаются  по основному ходу КАД по границам зоны размещения объекта федерального значения (полосе отвода КАД) определяемым проектом планировки, а также вдоль развязок с учетом прилегающей существующей улично-дорожной сети.

Красные линии, утвержденные в составе документации по планировке территории требуют корректировки с учетом устанавливаемых в составе проекта планировки КАД красных линий, а именно:

- производственной зоны "Обухово" (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2010 №1339);

- нежилой зоны Пороховые (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.02.2014 №81);

- территории, ограниченной Московским шоссе, проездом вдоль железной дороги, границей функциональной зоны "Р2", Пушкинской ул., границей функциональной зоны "Ж5", дорогой Шушары-Пулковское шоссе (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2008 №1604);

- территории, ограниченной Московским шоссе, береговой линией реки Волковка, осью подъедного железнодорожного пути (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011 №1544);

- территории, ограниченной Пулковским шоссе, Дунайским пр.,Московским шоссе и Южным полукольцом Октябрьской железной дорогой (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2009 №556);

- территории, ограниченной железнодорожной веткой Витебского направления, железнодорожной веткой на станцию Обухово (окружной железной дорогой), границей отвода кольцевой автомобильной дороги (КАД) (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2008 №1497);

- территории, ограниченной пр. Девятого Января, Грузовым проездом, железной дорогой) (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 №68);

- территории, ограниченной ул. Грибакиных, полосой отвода железной дороги, пр. Александровской Фермы, межквартальным проездом, Тихой ул., ул. Бабушкина, в Невском районе Санкт-Петербурга (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2014 №42);

- территории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой отвода Октябрьской ЖД, перспективным проездом, Камышинской ул., Беломорской ул. (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2014 №1010);

- иерритория производственной зоны Ржевка, ограниченной проектируемой магистралью, Ладожским направлением ж.д., проектируемой улицей №1, проектируемой улицей №8, правым берегом р.Охты, проектируемой ул. №9, ул. Химиков, шоссе Революции, в Красногвардейском районе (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 №518);

- территории квартала 3 н/з "Ручьи", ограниченного Пискаревским направлением ж.д., Пискаревским пр., проездом от населенного пункта Ручьи на юго-восток, проездом западнее крематория и Шафировским пр. (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2008 №896);

- территории кварталов 128, 128 А, 136 района Щемиловки, ограниченной пр. Обуховской Обороны, ул. Бабушкина, пр. Александровской Фермы, ул. Шелгунова, в Невском районе. (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2011 №1008)

- территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург-Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение»,  полевой дорогой посёлок Бугры-деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (Постановление администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 19.12.2011 №265);

- территории юго-западной части деревни Порошкино, многофункционального комплекса «Евроград»  Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2013 №450);

- территории юго-восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Постановление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2014 №396);

- территории южной части п.Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 21.03.2016 №161);

- территории, расположенной в дер. Янино-1 Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального образования от 30.12.2013 г. № 607);

- части территории, расположенной в дер. Янино-1» (Постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального образования от 30.12.2013 г. № 606);

- территории, проекта межевания территории, расположенной в дер. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области» (Постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального образования от 14.12.2011 г. № 284);

Красные линии устанавливаются и оформляются с учетом требований Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98.

Одним из основных видов линий градостроительного регулирования являются линии отступа от красных линий, определяющие допустимое расстояние до размещаемых объектов капитального строительства в границах населенного пункта. Размеры отступа устанавливается правилами землепользования и застройки соответствующего населенного пункта.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга отступы объектов капитального строительства от границ земельных участков определяются в зависимости от территориальной зоны, назначения и конфигурации (этажности, архитектурной формы, размещением окон и т.д.) объекта капитального строительства.

За границами населенных пунктов в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги устанавливается придорожная полоса автомобильной дороги.

Линии градостроительного регулирования не устанавливаются в границах водных объектов, так ка в соответствии с Градостроительным кодексом РФ градостроительные регламенты, определяющие правовой режим земельных участков, не устанавливаются для земель занятых поверхностными водами. В соответствии с водным кодексом РФ, границы водного объекта определяются береговой полосой, установленной и описанной в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 23.03.2016г. № 164 «Об утверждении требований к описанию местоположения береговой линии».

Линии градостроительного регулирования объектов культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.

# 3. Выводы.

Проект планировки территории выполнен согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, является основанием для выполнения проекта межевания территории.

# 4. Приложения.