ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО – ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

всеволожского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Том 3.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

Генеральный директор						А.С. Гурьнев

Санкт-Петербург

2018 г.

РАЗРАБОТЧИК:

ООО «Научно-проектное объединение «Центр благоустройства и обращения с отходами»

| Ответственные исполнители: |  |
| --- | --- |
| Руководитель работы Генеральный директор ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами» | _______________ А.С. Гурьнев |
| Редакция и оформление: |  |
| Начальник информационно-аналитического отдела | _______________ В.Е. Иванова |

СОДЕРЖАНИЕ

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	4

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА УРН	4

4.1.1. Для жилых зданий и иных строений	4

4.1.2. Для остановок общественного транспорта	4

4.1.3. Для парковой зоны	4

4.1.4. Для пляжей	5

4.1.5. Для рыночных комплексов	5

4.1.6. Для магистралей	6

4.1.7. Содержание урн	6

4.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ	6

4.2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ	9

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ	11

5.1. ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ	11

5.2.1. Расчет потребности в машинах для уборки территорий	22

5.2.1.1. Летние уборочные работы	22

Расчет потребности в ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ машинах	23

5.2.1.2. Зимние уборочные машины	26

Расчет потребности в снегоуборочных машинах:	27

Расчет потребности в распределителях технологических материалов	29

5.2.1.3. Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой	31

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	33

ЛИТЕРАТУРА	36

# 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

## 4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА УРН

На всех площадях и улицах, садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта должны иметься в достаточном количестве урны. Очистка урн производится по мере их наполнения предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории.

### 4.1.1. Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа объектов социально-культурной сферы в населенных пунктах, в том числе у каждого подъезда жилых многоквартирных благоустроенных домов.

### 4.1.2. Для остановок общественного транспорта

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров на каждой остановке общественного транспорта.

### 4.1.3. Для парковой зоны

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.). На главных аллеях расстояние между урнами должно быть более 40 м. Рекомендуется устанавливать урны объемом 30 литров. Количество урн для парковых зон определяется в соответствии с санитарными нормами по следующей формуле:

Где:

N – количество урн ;

S –площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары)

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной.

S1 = 800 м2 [6].

На площадях зеленых насаждений запрещается:

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы:

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

- пасти скот;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений щитами, гарантирующими их защиту от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- сжигать листву и мусор на территории  муниципального образования. [28].

### 4.1.4. Для пляжей

1). Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем следует производить патрульную уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра.

2). Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м. от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м. от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

3). Контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа.

4). На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м. и не более 200 м.

5). Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.

6).  Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.

7). При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать.

8). В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать животных. [6].

### 4.1.5. Для рыночных комплексов

1). Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.

2). На рынках, площадью 0,2 га, в виде исключения, допускается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 см.

3). Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод.

4). На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м. от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

5). Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м. от мест торговли.

6). При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л. следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.

7). На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м2 .

8). Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.

11). В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

### 4.1.6. Для магистралей

Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства Администрации муниципального образования в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории) и может составлять от 40 до 100 м [6].

### 4.1.7. Содержание урн

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Закрепление территории  и установление ее границ производится на основании нормативов определения прилегающей территории постановлением Главы администрации поселения.

Периодичность работ по содержанию урн представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка урн от мусора | ежедневно (365 дней в год) |
| 2 | Промывка урн водой с применением моющих средств | 1 раз в неделю (52 дня в году) |

## 4.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ

1. В зависимости от рельефа участка, имеющегося озеленения и других природных факторов кладбища могут предусматриваться:

- регулярного типа - на участках со спокойным рельефом;

- ландшафтные (мемориальные парки) - на участках со сложным рельефом, дающим возможность использовать различные приемы ландшафтной архитектуры;

- смешанного типа - с выделением одной части территории для ландшафтных решений и организацией остальной части по регулярной схеме.

2. При выделении под кладбища территорий, занятых лесом, следует производить выборочные вырубки деревьев с тем, чтобы использовать естественные лесные угодья в качестве СЗЗ, ЗМЗ и озеленения территории кладбища.

3. Все работы по застройке и благоустройству территорий объектов похоронного обслуживания должны выполняться с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного грунта.

4. На участках зданий и сооружений похоронного назначения рекомендуется предусматривать озелененную зону "моральной защиты" шириной не менее 20 м, стоянку автокатафалков и автотранспорта, благоустроенные места встречи участников похорон, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

5. Дорожная сеть по всей территории кладбищ, на отдельных участках, в том числе участках зданий и сооружений, в частности от их значения и размеров, расчетной интенсивности движения, подразделяется на следующие категории:

- магистральные дороги, центральные площади и главные аллеи;

- межквартальные дороги;

- внутриквартальные дороги;

- дорожки и тротуары.

5.1 Магистральные дороги предназначены для транспортного обслуживания центральных площадей, главных аллей, хозяйственной зоны, имеющих наибольшую нагрузку и интенсивность движения, а также для подъезда пожарных автомобилей или техники.

5.2 Межквартальные дороги предназначены для проезда автомашин с целью подвоза памятников и уборки территории.

5.3 Внутриквартальные дороги, дорожки и тротуары предназначены для пешеходной связи в секторах, а внутриквартальные дороги - и для проезда местного моторизованного хозяйственного транспорта.

6. Для уборки территорий кладбищ (подметание дорожек, поливка их водой, уборка снега, посыпание дорожек песком, подстрижка газонов, обрезание деревьев и т.п.) и транспортировки различных грузов (вывоз мусора, подвозка грунта и песка, перевозка цоколей и памятников и т.п.) следует применять подметально-уборочные машины, колесные универсальные тракторы, автопогрузчики, электро- и автокары, самоходные шасси.

На кладбищах следует предусматривать:

а) стенд с планом кладбища. На плане должны быть обозначены основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы и секторы захоронений и дана их нумерация. Стенд с планом следует устанавливать на территории кладбища у главного входа;

б) указатели расположения зданий и сооружений, пункта выдачи инвентаря, общественных туалетов;

в) стенд для помещения объявлений и распоряжений администрации, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей граждан;

г) показательный участок с примерами современных способов захоронений и оформления мест захоронений гроба с телом и праха после кремации;

д) общественное место захоронения "невостребованного праха", которое отмечают стелой или обелиском без указания фамилий похороненных;

е) стационарные скамьи, садовые диваны, которые устанавливают у основных зданий, на аллеях, кварталах захоронений и на площадках для отдыха;

ж) переносные стулья, которые должны находиться в секторах захоронений (6-8 на один сектор);

з) теневые навесы и перголы для отдыха посетителей;

и) чаши с кранами для полива зеленых насаждений;

к) общественные туалеты;

л) домики для птиц;

м) мусоросборники и урны для мусора.

н) вдоль пешеходных дорожек урны для сбора мелкого мусора (расстояние между урнами от 40 до 100 м.) [27].

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть не более 40 м. рекомендуется устанавливать урны объемом 30 литров. Количество урн определяется по следующей формуле:

N=S/S1,

Где S – площадь территории кладбищ для установки урн (10% от общей площади кладбищ).

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной, 800 м².

Механизированная уборка кладбищ

Для уборки территории кладбищ рекомендуется применять малогабаритную универсальную тротуароуборочную машину КО-718, предназначенную для летнего и зимнего содержания проездов, имеющих асфальто-бетонное покрытие.

Эксплуатационная производительность тротуароуборочной машины определяется при односменном режиме работы:

где:

tУборки – время уборки,

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч.

Необходимое количество  тротуароуборочных машин определяется по формуле:

где:

S – убираемая площадь, м2;

KВых – коэффициент выхода машин на линию, 0,7;

Пп.у. – эксплутационная производительность 1 машины КО-718, 81120 м2/день.

Ручная уборка кладбищ

Профессии: рабочий комплексной уборки территории, рабочий по содержанию городских территорий и рабочий зеленого хозяйства.

Таблица 4.2.

Нормы обслуживания в зависимости от класса территории [14]

| Вид территории | Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м2 |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 3630 | 3080 | 2500 |
| С неусовершенствованным покрытием | 2860 | 2420 | 1850 |
| Без покрытий | 2340 | 1980 | 1610 |
| Газоны | 30000 |

Расчет количества рабочих комплексной уборки территории следует производить по формуле:

Кол-во рабочих комплексной уборки территории = Площадь территории, подлежащая уборке / норма обслуживания согласно табл. 4.2.

## 4.2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

Санитарные требования к размещению общественных туалетов

1).Общественные туалеты должны устраиваться в следующих местах:

- на  площадях,  транспортных  магистралях,  улицах   с   большим пешеходным движением;

- на площадях у вокзалов, железнодорожных станций, авто- и речных вокзалов, автостанций и аэровокзалов;

- в местах проведения массовых мероприятий;

- в зонах размещения и на территориях ярмарок,  крупных  объектов торговли   и   услуг,   объектов общественного питания,   объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения;

- на территории объектов рекреации:  садах,  парках,  лесопарках, бульварах (шириной более 25 метров);

- на АЗС и стоянках автомобилей свыше 25 машиномест;

- на предприятиях торговли мощностью свыше 15 торговых мест;

- в зонах массового отдыха, на стадионах, пляжах;

- около кинотеатров, выставок.

2). Ориентировочные  расчеты вместимости и мощности общественных туалетов - 1 оборудованное место на 500  человек.  За  одно оборудованное место  принимается  1 унитаз  или  2  писсуара.  Максимальная  пропускная способность одного оборудованного места принимается 27 человек в час.

3). Размещение общественных туалетов в жилых,  школьных, детских дошкольных,  лечебно-профилактических  и  санитарно-эпидемиологических учреждениях не допускается.

4).  При отсутствии возможности   подключения   к   городским коммуникациям для обслуживания отдельных объектов  небольшой  мощности допускается   временная   установка   мобильных  туалетных  кабин  без устройства выгреба.  В этих случаях размещение туалетов допускается на расстоянии  не  менее  25  метров  от  объекта  и 50 метров от жилых и общественных зданий.

5). Размещение   общественных   туалетов   в   местах  массового пребывания и скопления людей устанавливается на расстоянии не менее 50 метров  от  жилых и общественных зданий и в зоне доступности одного от другого не более 500 метров.

6). Размещение  туалетов определяется проектными организациями и согласовывается в установленном порядке с органами госсанэпиднадзора.

7).  На    видных    местах    городских    территорий    должны устанавливаться освещенные, хорошо читаемые указатели "ТУАЛЕТ".

При проведении общественно-массовых мероприятий необходимо предусмотреть установку мобильных кабин – биотуалетов (МТК) на территории поселения, например, используя нормативы, представленные далее в таблицах (по данным ООО «Биоэкология», г. Санкт-Петербург).

Таблица 4.3.

Нормативы установки мобильных кабин – биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях без продажи алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек | 1 | 2 | 3 | 4 и более |

Таблица 4.4.

Нормативы установки мобильных кабин-биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях с продажей алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия, час | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |

Для мероприятий со скоплением населения в количестве менее тысячи человек продолжительностью до 2-х часов необходима установка одного туалетного модуля.

Ориентировочные технические характеристики мобильных туалетных кабин представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5.

Техническое описание мобильной туалетной кабины (МТК)

| Тип МТК | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 1100*1100*2300 | 1200*1200*2400 |
| Вес, кг | 90 | 100 |
| Объем бака-накопителя, л | 227 | 275 |

Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов, исходя из расчета 1 места на каждые 500 жителей, для пос.Бугры на 2018 год составляет не менее 22 оборудованных мест.

# 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. Механизированную уборку территории выполняют коммунальные предприятия (спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные управления и т.п.).

Справочные материалы по технологии механизированной уборки приведены в Томе 3.

## 5.1. ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ

Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно в зависимости от класса территории и типа покрытий.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.

Укрупненные нормы обслуживания разработаны на выполняемую вручную уборку тротуаров и дворовых территорий.

Состав работ:

Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега,  очистка территории с усовершенствованными   покрытиями   от   уплотненного  снега,  очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и  льда,  перекидывание  снега  и скола,  сброшенного с крыш,  очистка участков территорий при  зимних  механизированных  уборочных  работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки,  погрузка снега  и  скола  на  транспорт,  уборка  отмосток,  приямков,  посыпка территории   песком   и   хлоридами   во  время  гололеда,  подметание территории,  мойка территории при  летних  механизированных  уборочных работах,  недоступных  для  уборки  машиной,  очистка  урн от мусора и промывка их,  промывка номерных фонарей,  протирка указателей,  уборка контейнерных  площадок,  погрузка  мусора  на  автотранспорт  вручную, уборка газонов, поливка газонов из шланга.

Профессия: дворник.

Таблица 5.1.

| Вид территории | Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, кв. м |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 3380 | 2860 | 2090 |
| С неусовершенствованным покрытием | 2860 | 2420 | 1850 |
| Без покрытий | 2340 | 1980 | 1610 |
| Газоны | 30000 |

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.

Отсутствие во внутриквартальной застройке специализированных мест для стоянки автомобилей, а также мест выгула животных, усложняет уборку территории с усовершенствованным покрытием внутри квартала застройки, снижая нормы обслуживания территории, оказывая негативное влияние на санитарно-эпидемиологическую и эстетическую обстановку внутриквартальной застройки.

При закреплении территории за кооперативными строениями, ТСЖ следует в законодательном порядке устанавливать ответственность за содержание придворовых территорий. Аналогичная ответственность устанавливается за предприятиями, обслуживающими муниципальное жилье. Полнота нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципальных предприятий, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения:

- Правил содержания внутридворовых территорий;

- Правил содержания домашних животных;

- Порядка парковки автомобильного транспорта на внутридворовых территориях;

- Правил обращения с отходами жилищного фонда;

- Правил размещения объектов селективного сбора и контейнерных площадок.

Также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

Контейнерные площадки должны быть обеспечены графиком удаления отходов с указанием обслуживающей организации.

Таблица 5.2.

Периодичность работ по уборке территорий [7]

| Вид уборочных работ | Классы территории |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| Зимние уборочные работы |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада | Через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Летние уборочные работы |
| Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Поливка газонов из шлангов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Мойка территорий | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период |

ЛЕТНЯЯ УБОРКА

Состав работ: подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.

Таблица 5.2.1.

| Вид территории | Нормы времени на 1 кв.м в зависимости от класса территории, минут | Нормы обслуживания я зависимости от класса территории, кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 4200 | 3500 | 2800 |
| С неусовершенствованным покрытием | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 3231 | 2625 | 2000 |
| Без покрытия | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 2625 | 2210 | 1826 |

Состав работ: мойка территории из шланга.

Таблица 5.2.2.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 0,09 | 4667 |
| II | 0,12 | 3500 |
| III | 0,15 | 2800 |

Состав работ: поливка территории из шланга.

Таблица 5.2.3.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 0,04 | 10500 |
| II | 0,07 | 6000 |
| III | 0,08 | 5250 |

Состав работ: уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер.

Норма времени на 1 кв.м – 1,46 минут.

Норма обслуживания – 233 кв.м.

Состав работ: подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной; сметание мусора на полосу механизированной уборки.

Таблица 5.2.4.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 0,05 | 8400 |
| II | 0,06 | 7000 |
| III | 0,09 | 4667 |

Состав работ: подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд.

Норма времени на 1 кв.м – 0,153 минут.

Состав работ: мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд, с периодической сменой воды или моющего раствора.

Норма времени на 1 кв.м – 1,52 минут.

Состав работ: уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место.

Таблица 5.2.5.

| Вид уборки | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | Газоны средней засоренности | Газоны сильной засоренности | Газоны средней засоренности | Газоны сильной засоренности |
| Уборка газонов от сучьев, листьев, мусора | 0,70 | 1,06 | 600 | 395 |
| Уборка газонов от случайного мусора | 0,077 | 30430 |

Состав работ: поливка газонов из шланга.

Норма времени на 1 кв.м – 0,06 минут.

Норма обслуживания – 7000 кв.м.

Состав работ: уборка мусора с отмосток, транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м.

Норма времени на 1 кв.м – 2,21 минут.

ЗИМНЯЯ УБОРКА

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см, сгребание снега в валы или кучи.

Таблица 5.2.6.

| Вид территории | Нормы времени на 1 кв.м в зависимости от класса территории, минут | Нормы обслуживания я зависимости от класса территории, кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 3000 | 2625 | 2100 |
| С неусовершенствованным покрытием | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 2471 | 2100 | 2680 |
| Без покрытий | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 2000 | 1680 | 1312 |

Состав работ: посыпка территории песком или песко-соляной смесью.

Таюдица 5.2.7.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 0,13 | 3231 |
| II | 0,15 | 2800 |
| III | 0,17 | 2471 |

Состав работ: очистка участков территорий от снега и наледи, сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Таблица 5.2.8.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 0,08 | 5250 |
| II | 0,10 | 4200 |
| III | 0,12 | 3500 |

Состав работ: транспортировка песко-соляной смеси от места складирования к месту посыпки.

Норма времени на 1 куб.м – 63,6 минут.

Состав работ: подготовка песко-соляной смеси.

Норма времени на 1 куб.м – 50 минут.

Состав работ: посыпка территории песко-соляной смесью.

Таблица 5.2.9.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 0,13 | 3231 |
| II | 0,15 | 2800 |
| III | 0,17 | 2471 |

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега.

Таблица 5.2.10.

| Вид территории | Нормы времени на 1 кв.м в зависимости от класса территории, минут | Нормы обслуживания я зависимости от класса территории, кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 689 | 592 | 519 |
| С неусовершенствованным покрытием | 0,74 | 0,85 | 0,97 | 568 | 494 | 433 |
| Без покрытий | 0,90 | 1,04 | 1,20 | 467 | 404 | 350 |

Состав работ: очистка территории от уплотненного снега скребком.

Таблица 5.2.11.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 1,79 | 235 |
| II | 2,26 | 186 |
| III | 2,59 | 162 |

Состав работ: очистка территории от наледи (скалывание наледи) без предварительной обработки хлоридами; сгребание скола в валы или кучи.

Таблица 5.2.12.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 4,25 | 99 |
| II | 4,48 | 94 |
| III | 5,14 | 82 |

Состав работ: обработка хлоридами, очистка территории от наледи (скалывание наледи); сгребание скола в валы или кучи.

Таблица 5.2.13.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 6,55 | 64 |
| II | 7,53 | 56 |
| III | 8,66 | 48 |

Состав работ: перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий, с последующим равномерным разбрасыванием.

Норма времени на 1 куб.м – 23,9 минут.

Норма обслуживания – 17,5 куб.м.

Состав работ: сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.

Норма времени на 1 куб.м – 34,9 минут.

Состав работ: погрузка снега и скола лопатой на транспорт.

Норма времени на 1 куб.м – 14,1 минут.

Состав работ: очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке, сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Таблица 5.2.14.

| Классы территории | Нормы времени на 1 кв.м, минут | Нормы обслуживания, кв.м |
| --- | --- | --- |
| I | 0,08 | 5250 |
| II | 0,10 | 4200 |
| III | 0,12 | 3500 |

Состав работ: сметание снежного покрова толщиной до 2 см со ступеней и площадок перед подъездами, отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.

Норма времени на 1 кв.м – 0,827 минут.

Состав работ: очистка контейнерной площадки в зимний период от снега и наледи.

Норма времени на 1 кв.м – 3,6 минут.

Норма обслуживания – 117 кв.м.

Состав работ: очистка урн от мусора, транспортировка мусора в установленное место.

Таблица 5.2.15.

| Тип урны | Нормы времени на 1 урну, минут |
| --- | --- |
| Чугунные литые (диаметр 300-300 мм, высота – 600 мм) | 4,88 |
| Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота – 510 мм) | 2,34 |
| Шарообразные (диаметр шаров 260 мм, высота подставки 670 мм) | 4,02 |

Состав работ: транспортировка урн в установленное место для промывки, промывка урн, транспортировка чистый урн на место.

Таблица 5.2.16.

| Тип урны | Нормы времени на 1 урну, минут |
| --- | --- |
|  | Промывка вручную | Промывка шлангом |
| Чугунные литые (диаметр 300-300 мм, высота – 600 мм) | 6,75 | 2,88 |
| Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота – 510 мм) | 4,5 | 2,83 |
| Шарообразные (диаметр шаров 260 мм, высота подставки 670 мм) | 8,23 | 4,45 |

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РУЧНУЮ УБОРКУ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 5.2.17.

Уборка дворовых территорий

| Состав работ | Объем выполняемых работ, площадь | Максимальная повторяемость работ в течение года | Норма времени на единицу измерения, мин. | Затраты времени на весь объем работ, мин. | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 24319 | 221 | 0,12 | 644939 | 7 |
| Мойка территории с усовершенствованными покрытиями | 24319 | 3 | 0,12 | 8754 | 1 |
|  | Коэффициент невыходов | 1,12 |  |

Таблица 5.2.18.

| Состав работ | Объем выполняемых работ, площадь | Максимальная повторяемость работ в течение года | Норма времени на единицу измерения, мин. | Затраты времени на весь объем работ, мин. | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подметание свежевыпавшего снега | 24319 | 60 | 0,16 | 233462 | 5 |
| Посыпка песком | 24319 | 15 | 0,15 | 54717 | 2 |
| Очистка от уплотненного снега | 24319 | 10 | 2,26 | 549609 | 12 |
| Очистка от наледи | 24319 | 10 | 4,48 | 1089491 | 24 |
|  | Коэффициент невыходов | 1,12 |  |

Таблица 5.2.19.

Уборка тротуаров

| Состав работ | Объем выполняемых работ, площадь | Максимальная повторяемость работ в течение года | Норма времени на единицу измерения, мин. | Затраты времени на весь объем работ, мин. | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 5812 | 220 | 0,1 | 127864 | 2 |
| Подметание свежевыпавшего снега | 5812 | 90 | 0,16 | 83692 | 2 |
| Посыпка песком | 5812 | 40 | 0,15 | 34872 | 1 |
| Очистка от уплотненного снега | 5812 | 15 | 2,26 | 197026 | 5 |
| Очистка от наледи | 5812 | 5 | 4,48 | 130188 | 3 |
|  | Коэффициент невыходов | 1,12 |  |

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Для сокращения численности штата дорожных рабочих, улучшения качества работ и уменьшения времени на уборку территорий рекомендуется применять малогабаритную уборочную технику, предназначенную для летнего и зимнего содержания проездов, имеющих асфальто-бетонное покрытие.

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 5.2.19.

| Типы машин или их аналоги | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- |
|  | 3,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|  | Норма обслуживания, кв.м |
| ТУМ-975 | 15652 | 31311 | - | 35784 |
| ТУМ-63 | 9408 | 18816 | - | - |
| АТБ-250 | 8456 | - | - | - |
| КДМ-130, ПМ-130 | 31192 | 62377 | - | 71288 |
| Т-3, Т-3-ПУ | 21168 | 42336 | - | 48384 |
| Мультикар-25 19/23 | 16660 | - | 35700 | - |

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой.

Профессии: водитель автомобиля, тракторист.

Таблица 5.2.20.

| Типы машин или их аналоги | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- |
|  | 3,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|  | Норма обслуживания, кв.м |
| ТУМ-975 | 15197 | 30401 | - | 34748 |
| ТУМ-63 | 8379 | 16758 | - | - |
| АТБ-250 | 8204 | - | - | - |
| КДМ-130, ПМ-130 | 30695 | 61390 | - | 70161 |
| Т-3, Т-3-ПУ | 20000 | 40005 | - | 45724 |
| Мультикар-25 19/23 | 23324 | - | 49980 | - |
| КО-705 | 37667 | 75334 | - | 86100 |
| КО-707 | 31752 | 63504 | - | 72576 |
| УСБ-25 | 23569 | 47138 | - | 53872 |

Состав работ: срезание и сдвигание уплотненного снега плугом с одновременным подметанием щеткой.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 5.2.21.

| Типы машин или их аналоги | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- |
|  | 3,5 | 7,0 | 7,5 |
|  | Норма обслуживания, кв.м |
| ТУМ-975 | 13230 | 26460 | 30240 |
| ТУМ-63 | 8211 | 16415 | - |
| АТБ-250 | 7770 | - | - |
| КДМ-130, ПМ-130 | 29778 | 59556 | 68068 |
| Т-3, Т-3-ПУ | 18592 | 37191 | 42504 |

Состав работ: загрузка бункера песком или песко-соляной смесью; посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 5.2.22.

| Типы машин или их аналоги | Расстояние до места заправки в км, до: | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|  |  | Норма обслуживания, кв.м |
| ТУМ-975 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 5407 4760 4250 3837 3499 | 8687 7578 6721 6040 5484 | - - - - - | 8992 7811 6907 5855 5603 |
| Т-3 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 20953 18852 17131 15743 14488 | 25855 22729 20274 18361 16674 | - - - - - | 26713 23387 20799 18788 17029 |
| КДМ-130 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 51526 47965 44861 42136 39724 | 77671 69853 63465 58145 53648 | - - - - - | 83935 74879 67586 61586 56565 |
| Мультикар-25 19/23 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 23800 22100 20627 19338 18200 | - - - - - | 46410 42191 38675 35700 35150 | - - - - - |

Состав работ: скалывание льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см с помощью скалывающего оборудования. Сдвигание скола в валы и кучи.

Профессия: тракторист.

Таблица 5.2.23.

| Типы машин и их аналоги | Норма обслуживания, кв.м |
| --- | --- |
| Д-447 М (скалыватель) | 55440 |
| КО-707 | 55440 |

Состав работ: установка снегопогрузчика у снежного вала, погрузка снега или скола на самосвалы.

Профессия: водитель автомобиля.

Норма выработки – 1568 куб.м.

Состав работ: заправка бака водой, подметание территорий с одновременным увлажнением, переезд к месту выгрузки мусора.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 5.2.24.

| Типы машин или их аналоги | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- |
|  | 3,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|  | Норма обслуживания, кв.м |
| ТУМ-975 | 17787 | 35574 | - | 40656 |
| ПУ-20 | 38318 | 76636 | - | 87584 |
| Т-3-ПУ | 31654 | 633308 | - | 72352 |
| Мультикар-25 19/23 | 16660 | - | 35700 | - |

Состав работ: наполнение бака водой, мойка территорий.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 5.2.25.

| Типы машин или их аналоги | Расстояние до места заправки в км, до: | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3,5 | 7,0 | 8,0 |
|  |  | Норма обслуживания, кв.м |
| АТБ-250 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 7404 5864 4916 4200 3611 | - - - - - | - - - - - |
| ТУМ-63 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 6773 5093 4137 3458 2916 | 7602 5544 4431 3661 3059 | - - - - - |
| ПМ-130, КДМ-130 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 39825 36816 34230 32054 30012 | 59901 53344 48079 43893 40153 | 64672 57096 51103 46402 42224 |
| Мультикар-25 48/20 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 15031 13600 12417 11424 10578 | - - - - - | - - - - - |

Состав работ: наполнение бака водой, поливка территорий.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 5.2.26.

| Типы машин или их аналоги | Расстояние до места заправки в км, до: | Рабочая скорость машины, км/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|  |  | Норма обслуживания, кв.м |
| АТБ-250 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 24509 20132 17271 15023 13015 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| ТУМ-63 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 19790 15812 13329 11437 9865 | 24716 18809 15396 12929 10954 | - - - - - | - - - - - |
| ПМ-130, КДМ-130 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 282434 246682 218968 197515 178790 | 360889 304500 263352 232926 207320 | - - - - - | 377186 316022 271927 239605 212598 |
| Мультикар-25 48/20 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | 30063 28092 26363 24835 23474 | - - - - - | 63232 58887 55100 51770 48821 | - - - - - |

Состав работ: очистка урн в люк кузова, переезд к следующим урнам, транспортировка мусора в установленное место для утилизации или на свалку, разгрузка.

Тип машины: Мультикар-25 51 или его аналог.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 5.2.27.

| Расстояние переезда в км, до: | Типы урн |
| --- | --- |
|  | Чугунные литые диаметром 200-300 мм, высота 650 мм | Железобетонные с металлическим вкладышем, размер основания 320х320 мм, высота 510 мм | Шарообразные, диаметр шаров 260 мм, высота 670 мм |
| Норма обслуживания урн, шт. |
| 5 | 249 | 313 | 135 |
| 10 | 216 | 256 | 132 |
| 15 | 191 | 219 | 130 |
| 20 | 172 | 190 | 128 |
| 30 | 143 | 151 | 125 |

Количество машин для проведения  операций механизированной уборки определяется по формуле:

Где:

S – площадь всех территорий, подлежащих уборке, м2;

П – эксплуатационная производительность уборочной машины.

Площадь дворов в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение», подлежащих механизированной уборке, составляет 20960 кв.м.

Таблица 5.2.28.

Количество техники, необходимой для выполнения механизированной уборки дворов

| Наименование операции | Вид техники | Количество |
| --- | --- | --- |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | ТУМ-975 ТУМ-63 АТБ-250 КДМ-130, ПМ-130 Т-3, Т-3-ПУ Мультикар-25 19/23 | 1 2 3 1 1 1 |
| Уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | ТУМ-975 ТУМ-63 АТБ-250 КДМ-130, ПМ-130 Т-3, Т-3-ПУ Мультикар-25 19/23 КО-705 КО-707 УСБ-25 | 1 2 3 1 1 1 1 1 1 |
| Очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см | ТУМ-975 ТУМ-63 АТБ-250 КДМ-130, ПМ-130 Т-3, Т-3-ПУ | 1 2 3 1 1 |
| Посыпка территории | ТУМ-975 Т-3 КДМ-130 Мультикар-25 19/23 | 3 1 1 1 |
| Скалывание льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | Д-447 М (скалыватель) КО-707 | 1 1 |
| Подметание территорий | ТУМ-975 ПУ-20 Т-3-ПУ Мультикар-25 19/23 | 1 1 1 1 |
| Мойка территорий с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями | АТБ-250 ТУМ-63 ПМ-130, КДМ-130 Мультикар-25 48/20 | 3 3 1 2 |
| Поливка территорий с покрытиями и без покрытий | АТБ-250 ТУМ-63 ПМ-130, КДМ-130 Мультикар-25 48/20 | 1 2 1 1 |

### 5.2.1. Расчет потребности в машинах для уборки территорий

#### 5.2.1.1. Летние уборочные работы

Работы по уборке территорий подразделяются на две группы в зависимости от сроков выполнения технологических операций.

К первой группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее время, ко второй – работы по зимней уборке. Потребное количество машин для выполнения работ первой группы определяется по формуле:

N = Qсут./ Псм*Ксм*Квп

где:

Qсут – суточный объем уборочных работ;

Псм- эксплуатационная производительность уборочной машины за время рабочей смены;

Ксм- коэффициент сменности;

Квп- коэффициент выпуска уборочных машин на линию

Ко второй группе относятся работы, выполняемые в течение строго определенного отрезка времени, так называемого директивного времени. К таким работам относятся первоочередные операции зимней уборки: обработка покрытий технологическими материалами, сгребание и подметание снега с покрытий.

Для каждой из этих операций потребное количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

N = Qт./ Пч*Тд*Квп

где:

Qт- объем уборочных работ выполняемых в директивное  время;

Пч- часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд- директивное время на выполнение работ.

Систематическую уборку улиц и дорог в летнее время выполняют двумя способами:

- механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия с перемещением его в бункер подметально-уборочной машины с транспортированием на полигон;

- гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Преимущество первого способа уборки – высокая производительность, незначительный расход воды, возможность ведения работ на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и дорог. Однако, он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20%, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.

Второй способ – мойка дорожных покрытий – применяется при уборке улиц и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей части более 7%.

Расчет необходимой численности дорожных рабочих, занятых ручной уборкой проезжей части дорог.

Несмотря на применение машин, около 10% площади проезжей части дорог будут подлежать ручной уборке.

Производительность работника при подметании покрытий вручную составляет 400-500 м2/ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент использования рабочего времени может быть принят 0,6.

Сменная производительность работника определяется по следующей формуле:

ПРАБОТНИКА = П*КИСП*t ,

где

П – производительность работника, 500 м2;

КИСП – коэффициент использования рабочего времени, 0,6.

t – количество часов в смене, 6 ч.

Таким образом, ПРАБОТНИКА = 500*0,6*6 = 1800 м2/смена.

(10% от общей площади дорог): 180000*0,1 = 18000 м2.

Необходимая численность рабочего персонала в этом случае составит:

1,12*18000/1800 = 12 человек.

Необходимое количество дорожных рабочих, занятых ручной уборкой проезжей части дорог составит: 12 человек.

# Расчет потребности в ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ машинах

Примем в качестве расчетной модели коммунально-уборочную технику на базе МТЗ-82 и КО-829.

Технические характеристики щетки МК-2,0:

Щетка МК-2,0 предназначена для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов методом подметания.

Техническая (расчётная ) производительность оборудования, м2/час – 23400;

Рабочие скорости, км/час - 12,9;

Ширина рабочей зоны, мм, не менее – 1800;

Диаметр щётки по ворсу, мм - 550 ± 20.

Технические характеристики КО-829Д:

| Вместимость: |  |
| --- | --- |
| цистерны | 10 куб.м. |
| кузова распределителя | 5,6 куб.м. |
| Ширина рабочей зоны: |  |
| распределителя ПГМ | 4000 - 9000 мм |
| поливомоечного оборудования | 20000 мм |
| щетки межбазовой | 2500 мм |
| отвала переднего поворотного | 2500 мм |
| отвала скоростного | 3000 кг |
| Плотность распределения ПГМ: |  |
| твердых (ПСС) | 50 - 350 г/кв.м. |

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:

где:

S – убираемая площадь, м2;

KВых – коэффициент выхода машин на линию, 0,7;

Пп.у. – эксплуатационная производительность 1 машины.

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения операции мойки и поливки дорог:

N – необходимое количество машин;

Р – протяженность дорог, км;

П – производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части;

Кис – коэффициент выхода машин на линию 0,75.

Таблица 5.3.

| Тип уборочной техники | Производительность, кв.м в смену | Территория, подлежащая уборке, кв.м | Количество, ед. Подметание/поливка/мойка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подметание | Поливка | Мойка |  |  |
| МТЗ-82 | 144000 | 73239 | 28623 | 180000 | 2 / 3 / 9 |
| КО-829-Д | 800000 | 83674 | 37536 | 180000 | 1 / 3 / 7 |

В целом, из представленных на рынке типоразмеров поливомоечного и подметального оборудования рекомендуется выбирать необходимую спецтехнику, ориентируясь на следующие показатели производительности (табл.5.3.1):

Таблица 5.3.1.

Производительность типовых подметально-уборочных машин с самозабором смета

| Скорость 20 км/час | Производительность за смену, кв.м, при расстоянии до места разгрузки смета - 3 км |
| --- | --- |
|  | Ширина рабочей зоны (щетки), м |
|  | 1,6 м | 2,1 м | 2,4 м | 2,7 м | 2,9 м | 3,2 м |
| 0,3 куб.м | 149610 | 173793 | - | - | - | - |
| 0,5 куб.м | 179439 | 215384 | - | - | - | - |
| 4 куб.м | - | - | 355555 | 396330 | 423100 | 462650 |
| 5 куб.м | - | - | 360902 | 402985 | 430693 | 471744 |
| Скорость 40 км/час | Производительность за смену, кв.м, при расстоянии до места разгрузки смета - 3 км |
|  | Ширина рабочей зоны (щетки), м |
|  | 1,6 м | 2,1 м | 2,4 м | 2,7 м | 2,9 м | 3,2 м |
| 4 куб.м | - | - | 662069 | 732203 | 777653 | 843956 |
| 5 куб.м | - | - | 680851 | 755244 | 803695 | 874715 |

Производительность типовых поливомоечных машин

| Рабочая скорость 40 км/час | Производительность за 1 заправку, км, при расстоянии до места заправки водой - 3 км Ширина рабочей зоны – 3 м | Производительность за 1 смену, км, при расстоянии до места заправки водой - 3 км |
| --- | --- | --- |
| Поливка. Объем бака |  | Ширина рабочей зоны 3 м | Ширина рабочей зоны 6 м |
| 1,0 куб.м | 1,66 | 45,7 | 24,6 |
| 1,5 куб.м | 2,50 | 64,0 | 35,5 |
| 2,0 куб.м | 3,33 | 80,0 | 45,7 |
| 2,5 куб.м | 4,16 | 94,1 | 55,1 |
| 3,0 куб.м | 5,00 | 106,6 | 64,0 |
| 6 куб.м | 10,00 | 160,0 | 106,6 |
| 8 куб.м | 13,33 | 182,8 | 128,0 |
| 10 куб.м | 16,66 | 200,0 | 145,4 |
| 12 куб.м | 20,00 | 213,3 | 160,0 |
| Рабочая скорость 20 км/час | Производительность за 1 заправку, км, при расстоянии до места заправки водой - 3 км Ширина рабочей зоны – 3 м | Производительность за 1 смену, км, при расстоянии до места заправки водой - 3 км |
| Мойка. Объем бака |  | Ширина рабочей зоны 3 м | Ширина рабочей зоны 6 м |
| 1,0 куб.м | 0,30 | 10,0 | 5,1 |
| 1,5 куб.м | 0,50 | 14,5 | 7,6 |
| 2,0 куб.м | 0,66 | 18,8 | 10,0 |
| 2,5 куб.м | 0,83 | 22,8 | 12,3 |
| 3 куб.м | 1,00 | 26,6 | 14,5 |
| 6 куб.м | 2,00 | 45,7 | 26,6 |
| 8 куб.м | 2,66 | 55,6 | 33,6 |
| 10 куб.м | 3,33 | 64,0 | 40,0 |
| 12 куб.м | 4,00 | 71,1 | 45,7 |

#### 5.2.1.2. Зимние уборочные работы

Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: снегоочистка, удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со скользкостью дорог.

Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим и механико-химическим способами. Выбор способа зависит от интенсивности движения транспорта, вида и состояния снежно-ледяных отложений, интенсивности снегопада.

При интенсивности движения транспорта не более 100-120 авт/ч, а также при снегопадах, интенсивность которых меньше 5 мм/ч (по высоте слоя неуплотненного снега) снегоочистку выполняют одними только плужно-щеточными очистителями без применения химических реагентов. В зависимости от интенсивности движения и температуры воздуха, очистку проезжей части снегоочистителями начинают выполнять не позднее 0.5-1 ч после начала снегопада и повторяют через каждые 1.5-2 ч по мере накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега.

При интенсивности движения более 100-120 авт/ч снегоочистка проезжей части механическим способом затруднена и неэффективна, т.к. происходит уплотнение снега колесами автомобилей и образование снежно-ледяного наката. В этих случаях применяют комбинированный способ снегоочистки – с помощью средств механизации и химических реагентов. Химические реагенты препятствуют уплотнению снега колесами автомобилей и снижают величину смерзания снежно-ледяных отложений с поверхностью дорожного покрытия.

Технологический процесс механохимического способа снегоочистки состоит из следующих этапов: выдержки, обработки дорожных покрытий реагентами, интервала, сгребания и подметания снега.

При механическом способе снегоочистки и размещении снежного вала на проезжей части необходимо учитывать условия движения транспорта. Наиболее предпочтительным является вариант, когда снежный вал размещается посредине проезжей части. Если производить регулярный вывоз снега с улиц по мере его накопления, то размещение снежного вала посредине проезжей части можно производить при любой интенсивности и продолжительности снегопада.

На перекрестках и пешеходных переходах снежный вал необходимо расчищать на ширину 2-5 м, в зависимости от интенсивности пешеходного движения. На остановках общественного транспорта снежный вал необходимо расчищать на всю длину посадочной площадки, независимо от его высоты, из расчета одновременной остановки возле нее не менее двух единиц подвижного состава.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах [20].

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега плужно-щеточными снегоочистителями и формирование снежных валов под погрузку. При этом, до начала формирования снежных валов должны быть закончены работы по очистке примыкающих к проезжей части тротуаров, снег с которых перемещают в лоток.

На улицах и дорогах с незначительным движением транспорта снег можно складировать на проезжей части и не вывозить до конца зимнего сезона, если валы не создают затруднений в движении.

Вывоз снега в комплексе работ по зимней уборке улиц является трудоемкой и дорогостоящей операцией. На улицах с интенсивным движением транспорта погрузку снега в самосвалы целесообразно выполнять лаповыми снегопогрузчиками с продольным расположением самосвалов, так как при этом – самосвалы, поступающие под погрузку, двигаются вслед за погрузчиком по освобожденной от снежного вала полосе и не создают помех в движении проходящего транспорта.

Для ликвидации тонких гололедных пленок на дорожном покрытии лучше всего использовать мелкозернистые соли, чешуированный хлористый кальций и жидкие хлориды, позволяющие быстро устранять обледенение проезжей части.

Следует отметить, что снижение скользкости обледененного дорожного покрытия путем обработки его чистыми фрикционными материалами не дает желаемых результатов. Так, при посыпке песка по обледененному покрытию коэффициент сцепления не превышает 0.15, а при интенсивном движении транспорта практически полностью сдувается в лоток проезжей части через 20-30 мин.

Добавление соли к песку улучшает его закрепление на поверхности ледяного слоя, однако и в этих случаях коэффициент сцепления лишь изредка приближается к величине 0.4, т.е. к тому предельному значению, ниже которого безопасность движения не может считаться обеспеченной.

Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов выполняют механическим способом и вручную без применения химических реагентов. Снег с покрытия должен сдвигаться в сторону, к местам наиболее удобным для его постоянного складирования или формирования в валы с последующей погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку. Сгребание снега с тротуаров производится на проезжую часть улицы или внутриквартального проезда, если между ними нет ограждений или разделительной полосы с зелеными насаждениями. В случаях, когда снег с тротуаров невозможно сгребать в лоток проезжей части, снежную массу перемещают в сторону, удаленную от проезжей части, и складируют на газоне. Сгребание снега с внутриквартальных проездов необходимо производить к удаленному от дома бордюру, так как в этом случае уменьшается количество участков, требующих дополнительной расчистки.

Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200-300г/м2. На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со ступенями норму посыпки увеличивают до 400-500г/м2. Обработка покрытий должна быть завершена в течение 1-1.5 ч после начала образования скользкости покрытия.

После окончания зимнего сезона тротуары, внутриквартальные проезды, улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов и грунтовых наносов. Работы выполняют по усиленному режиму до тех пор, пока не будет достигнут уровень засоренности покрытий, меньше допустимых его значений.

# Расчет потребности в снегоуборочных машинах:

Для выполнения зимних уборочных работ, трактор МТЗ-82 дооборудуется плужно-щеточным оборудованием, при этом характеристика навесного оборудования имеет показатели, приведенные в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Характеристика навесного оборудования машин

| Тип базового шасси | МТЗ-82 |
| --- | --- |
| Ширина полосы, очищаемой плугом, м | 2,5 |
| Ширина полосы, очищаемой щеткой, м | 1,8 |
| Максимальная высота снега, м | 0,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 12,9 |

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (таблица 5.4.1):

Таблица 5.4.1.

Состояние проезжей части

| № п/п | Наименование показателей | Группа дорог | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения) |
| 1. | Рыхлый (талый) снег на проезжей части толщиной не более, см. | А1, А2, A3, Б | 1,0 (2,0) |
|  | Нормативная ширина очистки -100%. | В | 2,0 (4,0) |
|  |  | Г1, Г2 | - |
| 2. | Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборка снега с момента окончания снегопада) до полного устранения, не более, ч | А1, А2, A3 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
|  |  | Б | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
|  |  | В | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
|  |  | Г1 | 12,0 | 10,0 | 8,0 |
|  |  | Г2 | 16,0 | 12,0 | 10,0 |
| 3. | Снежный накат толщиной не более, см (*) - при интенсивности движения до 500 авт./сут | А1, А2, A3, Б | Не допускается |

Количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

Где:

S – площадь всех дорог поселения, подлежащих уборке, м2;

Пч – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд – директивное время на выполнение работ.

При заданных показателях уборки:

Sасф = 180000 м2 ;

Тд = минимально - 4 ч, максимально – 5 ч.

Таблица 5.4.2.

| Тип уборочной техники | Производительность для дорог с твердым покрытием, кв.м в смену | Территория, подлежащая уборке, кв.м | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-82 | 11340 | 180000 | 4 |
| КО-829-Д | 63000 | 180000 | 1 |

В целом, из представленных на рынке типоразмеров поливомоечного и подметального оборудования рекомендуется выбирать необходимую спецтехнику, ориентируясь на следующие показатели производительности (табл.5.4.3):

Таблица 5.4.3.

Производительность снегоуборочных машин

|  | Производительность в час, кв.м |
| --- | --- |
|  | Ширина рабочей зоны (отвала), м |
|  | 2,5 м | 2,8 м | 3,1 м | 3,4 м |
| Скорость 15 км/час | 23625 | 26460 | 29295 | 32130 |
| Скорость 50 км/час | 78750 | 88200 | 97650 | 107100 |

# Расчет потребности в распределителях технологических материалов

Примем в качестве примера пескоразбрасыватель ПП-1.

Основные технические характеристики:

Вместимость кузова: 3,0 м3;

Масса перевозимого груза: 4000 кг;

Максимальная ширина рабочей зоны: 6 м;

Привод исполнительных органов: гидравлический от ВОМ трактора;

Габаритные размеры:

- длина: 5300 мм;

- ширина: 2500 мм;

- высота: 2800 мм;

Обслуживающий персонал: 1 чел.;

Тип транспортной базы: полуприцеп;

Максимальная скорость при посыпке: 15 км/ч.

Таблица 5.4.4.

| Тип уборочной техники | Производительность, кв.м в смену | Территория, подлежащая уборке, кв.м | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-82 | 195254 | 180000 | 1 |
| КО-829-Д | 413538 | 180000 | 1 |

В целом, из представленных на рынке типоразмеров поливомоечного и подметального оборудования рекомендуется выбирать необходимую спецтехнику, ориентируясь на следующие показатели производительности (табл.5.4.5):

Таблица 5.4.5.

Производительность распределителей технологических материалов

| Емкость бака для реагента, куб.м | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 5,2 | 7,8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина рабочей зоны, м | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Производительность в час, кв.м | 18036 | 34626 | 47497 | 65423 | 53680 | 46603 | 61297 |
| Производительность в смену, кв.м | 144286 | 277008 | 379979 | 523385 | 429444 | 372822 | 490378 |

Для уборки грунтовых дорог рекомендуется использовать бульдозеры, как колесные модели на базе тракторов МТЗ-50, МТЗ-82. или ЛТЗ-60АБ, так и гусеничные модели, например модели Б.10.1111-1Е, Б.10.1111-1ЕН на базе трактора Т-170, ДТ-75 ДРС2, ДТ-75 ДРС4 на базе трактора ДТ-75 ДС4.

Производительность бульдозера при равных погодных условиях зависит от рабочей скорости трактора и размера отвала.

Максимальная транспортная скорость колесных моделей – 25км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 2556 x 2520 или 800 x 670.

Максимальная рабочая скорость гусеничных моделей – 8,7 – 9,2 км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 3310х1130 или 2560х1000.

Также для зачистки дорог от снега используют автогрейдеры, например модели:

ДЗ-98В, имеющая следующие технический характеристики грейдерного отвала:

Боковой отвал к автогрейдеру ДЗ-98В является дополнительным оборудованием и устанавливается на тяговую раму автогрейдера. Боковой отвал предназначен для выполнения работ по уборке снега с обочин дорог, с откосов и за ограждением дороги. В летнее время может быть использован для планировки легких материалов в том числе гравия и т.д. Конструкция оборудования позволяет производить работу одновременно боковым и основным отвалами автогрейдера.

| Длина отвала, мм, не менее | 4200 |
| --- | --- |
| Высота отвала с ножами, мм, не менее | 700 |
| Угол резания | 30-70 |
| Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45° | 0-90 |
| Глубина кювета, м, не менее | 0,5 |
| откос внутренних стенок | от 1:2 до 1:3 |
| откос наружных стенок | от 1:1 до 1:1,5 |
| Угол установки в горизонтальной плоскости, полноповоротного отвала | 0-360 |
| Угол неполноповоротного отвала от положения, перпендикулярного продольной оси автогрейдера | 0±64 |
| Боковое выдвижение отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм, не менее | 1050 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 500 |

ДЗ-122Б  имеет следующие технические характеристики отвала:

| длина, мм | 3744 |
| --- | --- |
| высота, мм | 632 |
| угол резания, град | 30-70 |
| угол срезаемого откоса, град | 90 |
| боковой вынос отвала в обе стороны, мм | 800 |

и другие модели.

При растянутых сроках вывоза снега с улиц в основании валов образуется лед или снежно-ледяной накат. В таких случаях очистку покрытий выполняют следующим образом. В начале слой снежно-ледяного наката или льда обрабатывают твердыми химическими реагентами при норме 200-300 г/м2, что обеспечивает подготовку к последующему скалыванию слоя толщиной 15-20 мм. Во избежание разбрасывания реагентов колесами транспорта обработку производят в ночные или утренние часы до начала интенсивного движения. Скалывание слоя рекомендуется выполнять с помощью автогрейдера, снабженного специальным ножом или скалывателем – рыхлителем через 3-5 ч после распределения реагентов. При большой толщине слоя цикл работ повторяют до полной очистки дорожного покрытия. По завершении работ скол окучивают или укладывают в вал с последующей его погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку снега.

После окончания зимнего периода улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов. При этом используют наряду с машинами и в значительной мере ручной труд. Отсутствие надежных производительных машин для погрузки грунтовых наносов вызывает необходимость привлечения ручного труда. Задача весенней уборки дорог и улиц от грунтовых наносов заключается в том, чтобы достигнуть уровня засоренности покрытий, меньшего допустимого уровня. А затем в процессе эксплуатации поддерживать состояние засоренности на допустимом уровне.

Для обеспечения механизированной уборки территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» рекомендуется:

Для летней уборки

От 2 до 9 единиц подметально-уборочных машин на базе МТЗ-82 либо от 1 до 7 единиц машин типа КО-829 для обеспечения операций подметания, поливки и мойки территорий;

Для зимней уборки

От 1 до 4 единиц снегоуборочных машин на базе МТЗ-82 либо 1 единица КО-829 – для обеспечения операций по уборке снега в директивное время;

1 единица техники для распределения технологических противогололедных материалов на базе МТЗ-82 либо 1 единица техники типа КО-829.

Примечание: рекомендованные типы уборочной техники можно заменить на другие, с учетом обеспечения достаточной производительности.

Количество машин и механизмов для уличной уборки, рассчитанное по представленным исходным данным, не учитывает ежегодный износ техники и возможные аварийные ситуации, которые могут привести к сокращению парка. Поэтому к приобретению рекомендуется также по одной дополнительной единице каждого вида специализированного автотранспорта в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

#### 5.2.1.3. Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой

1. В соответствии с требованиями технологии на проведение работ по механизированной уборке населенных мест при строительстве баз для приготовления и складирования технологических материалов, необходимо соблюдать следующие требования:

Площадка для обустройства баз обуславливается наличием свободной территории, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом), обеспечение минимума холостых пробегов, что обеспечивается размером пескобаз на расстоянии 3-5 км. Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды, территория их должна иметь асфальтовое покрытие. Для производства погрузо-разгрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. Ответственность за работу базы по хранению технологических материалов несет сменный мастер.

В летний период на пескобазу предусматривается разгрузка смета от подметально-уборочных машин.

2. Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые следует размещать на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыб, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Размещение снежных свалок не допускается в опасных зонах отвалов породы. В зонах активного карста и оползней, заболоченных местах, в зоне питания подземных источников питьевой водой и санитарной охраны курортов, являющихся местом отдыха трудящихся.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечить нормальное маневрирование автотранспорта.

В летний период допускается на снежную свалку прием смета от подметально-уборочных машин.

Организация и обустройство снегосвалок

Снежно-ледяные отложения, убираемые с участков дороги, проходящих по искусственным сооружениям (эстакад, мостов, путепроводов) в черте городов и населенных пунктов, должны вывозиться на снегоприемные пункты.

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

- обеспечения оперативности работ по вывозке снега с автомобильной дороги;

- минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

- объемов снега, подлежащего вывозу с дороги;

- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

Снегоприемные пункты бывают в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе городской канализации.

«Сухие» снегосвалки не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов населенного пункта. Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт, оборудованный телефонной связью. Снегосвалки должны эксплуатировать организации, имеющие квалифицированный персонал и необходимую технику для осуществления комплекса работ, связанных с приемом, складированием снега и обслуживанием очистных сооружений.

На устройство сооружения для сбора, хранения снега разрабатывается проектная документация.

Схема «сухой» снегосвалки

| Площадь "сухой" снегосвалки -1,1 га Максимальная высота складирования - 4 м Полезная площадь "сухой" снегосвалки - 0,93 га Полезный объем "сухой" снегосвалки - 33,7 тыс. м3 Объем талой воды - 27 тыс. м3 Равномерный сброс талой воды в течение 95 дней Скорость сброса талых вод - 280 м3/сут | I - транспортировка и разгрузка снежной массы автомобилями-самосвалами II - перемещение и уплотнение (до плотности 0,8 т/м3) снежной массы бульдозером |
| --- | --- |

3. Пункты заправки машин водой предназначаются для поливомоечных машин всех типов. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1-3 км). Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6м³ не более чем за 8 минут. По согласованию с органами Роспотребнадзора машины можно заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуются:

- организация сбора отходов;

- организация удаления отходов;

- организация утилизации либо захоронения отходов;

- контроль объемов отходов на каждой стадии процесса обращения.

Городское поселение, в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, участвует в организации сбора и удаления отходов, в связи с чем решает вопросы:

- организации контейнерных площадок

- наличия необходимого количества контейнеров и инвентаря

- выбора предприятия, оказывающего услуги по удалению отходов

- контроля за соблюдением норм и правил, регламентирующих процесс обращения с отходами на территории поселения – совместно с уполномоченными органами исполнительной власти и санитарного надзора.

2. Разработанная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от отходов учитывает тенденции развития сферы обращения с отходами в Российской Федерации, местные условия для их реализации, определяет количество необходимой техники и оборудования для обеспечения процесса обращения с отходами, а также благоустройства и уличной уборки.

3. Оборудование контейнерных площадок необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»:

п. 2.1.3. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с уклоном в сторону проезжей части 0,02% для стекания дождевых и талых вод и огражденной; п. 2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

3.1. Необходимое количество контейнеров для сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов:

При выборе типоразмера контейнеров необходимо ориентироваться на количество существующих контейнерных площадок (либо возможных мест для установки контейнеров) и на максимальный объем образования отходов в сутки.

Минимально необходимое количество контейнерных площадок в многоквартирной жилой застройке, рассчитывается, исходя из площади обслуживания (от 18000 до 30000 кв.м). Для зоны застройки индивидуальными домовладениями количество контейнерных площадок целесообразно рассчитывать, исходя из плотности населения и количества населения.

Типоразмеры контейнеров можно подбирать индивидуально для каждого населенного пункта в зависимости от площади зоны жилой застройки и количества населения (в условиях ограниченного места для установки контейнеров), либо использовать 1-2 типоразмера и соответственно увеличивать количество контейнеров, установленных на одной площадке, либо увеличивать количество площадок.

Ориентировочное количество контейнеров для сбора отходов в многоквартирном жилищном фонде

| Населенный пункт | Максимальный объем образования отходов в сутки, куб.м | Количество контейнеров для сбора отходов при ежедневном вывозе, шт. | Максимальный разовый объем образования отходов при вывозе 1 раз в 3 дня, куб.м | Количество контейнеров для сбора отходов при вывозе 1 раз в 3 дня, шт. | Максимальный разовый объем образования КГО при вывозе 1 раз в неделю, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объемом 6,0 куб.м | объемом 9,0 куб.м | объемом 14,0 куб.м |  | объемом 6,0 куб.м | объемом 9,0 куб.м | объемом 14,0 куб.м |  |
| пос.Бугры | 117,54 | 17 | 11 | 8 | 275,02 | 48 | 32 | 21 | 43,42 |
| дер.Капитолово | 0,52 | 1 | 1 | 1 | 1,22 | 1 | 1 | 1 | 0,19 |
| дер.Порошкино | 1,40 | 1 | 1 | 1 | 3,27 | 1 | 1 | 1 | 0,52 |
| дер.Энколово | 0,54 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1 | 0,20 |
| ИТОГО: | 120,00 | 20 | 14 | 11 | 280,78 |  |  |  | 44,33 |

В таблице 3.8 представлены расчетные данные по объемам образования ТКО (ТБО) и контейнерам в частном жилищном фонде.

Таблица 3.8.

| Населенный пункт | Максимальный объем образования отходов в в сутки без учета сезонного населения, куб.м | Максимальный разовый объем образования отходов при вывозе 2 раза в неделю без учета сезонного населения, куб.м | Максимальный разовый объем образования КГО при вывозе 1 раз в неделю без учета сезонного населения, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. пос. Бугры | - | - | - |
| 2. дер. Капитолово | 0,29 | 1,00 | 0,11 |
| 3. дер. Корабсельки | 0,87 | 3,07 | 0,32 |
| 4. дер. Мендсары | 0,59 | 2,07 | 0,22 |
| 5. дер. Мистолово | 0,86 | 3,00 | 0,32 |
| 6. дер. Порошкино | 5,25 | 18,44 | 1,94 |
| 7. дер. Савочкино | 0,21 | 0,73 | 0,08 |
| 8. дер. Сярьги | 1,24 | 4,33 | 0,46 |
| 9. дер. Энколово | 2,50 | 8,77 | 0,92 |
| ИТОГО: | 11,81 | 41,41 | 4,36 |

ПРИМЕЧАНИЕ: если расчетное количество контейнеров для сбора отходов будет существенно отличаться от фактического, необходимо проведение дополнительных исследований в части натурных наблюдений и корректировки норм накопления отходов.

4. Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов для пос.Бугры на 2018 год составляет не менее 22 оборудованных мест.

5.  Комплектование автопарка уборочной техникой:

Для обеспечения механизированной уборки усовершенствованных покрытий территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» рекомендуется:

Для летней уборки

От 2 до 9 единиц подметально-уборочных машин на базе МТЗ-82 либо от 1 до 7 единиц машин типа КО-829 для обеспечения операций подметания, поливки и мойки территорий;

Для зимней уборки

От 1 до 4 единиц снегоуборочных машин на базе МТЗ-82 либо 1 единица КО-829 – для обеспечения операций по уборке снега в директивное время;

1 единица техники для распределения технологических противогололедных материалов на базе МТЗ-82 либо 1 единица техники типа КО-829.

Примечание: рекомендованные типы уборочной техники можно заменить на другие, с учетом обеспечения достаточной производительности.

6. Ответственность за санитарное содержание, благоустройство и механизированную уборку территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение»:

- Ответственность за организацию сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов населения многоквартирного жилого фонда несут учреждения, оказывающие услуги по содержанию жилых домов (жилищно-эксплуатирующие организации, управляющие компании и пр.).

- Ответственность за организацию сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов населения частного сектора несут собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

- Ответственность за содержание контейнерных площадок, организацию мойки и дезинфекции мусоросборников несут учреждения, отвечающие за содержание жилых домов (жилищно-эксплуатирующие организации, управляющие компании), собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

- Ответственность за организацию благоустройства и озеленения территорий поселения несут органы местного самоуправления поселения.

- За предприятиями, организациями, учреждениями, домовладельцами на правах частной собственности закрепляется территория санитарной очистки, границы устанавливаются соответствующими решениями администрации МО.

- Ответственность за ручную уборку закрепленных территорий, установку и содержание в чистоте необходимого количества урн несут руководители учреждений по эксплуатации зданий, управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица организаций, учреждений, объединений, предприятий.

- Ответственность за ручную уборку незакрепленных территорий несет Администрация поселения.

- Ответственность за содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения несет администрация поселения.

- Контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест осуществляют органы местного самоуправления поселения.

# ЛИТЕРАТУРА

- Средства массовой информации (интернет-сайты администраций муниципальных образований и т.д.).

- Регионы России. Том 1. Статистический сборник. Госкомстат России. - М:, 2001 стр. 159.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 1997.

- Концепция обращения с отходами в Санкт-Петербурге. СЗО ФЦ БОО. 2002.

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Минздравом СССР 05.08.1988 г.

- Твердые бытовые отходы. Справочник. Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С. М., 2001.

- Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР, разработанные  отделом научно-технической информации АКХ им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР. Москва, 1985.

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2001 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», М., 2003.

- Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденные Министерством строительства РФ 02.11.1996.

- МДК 2-02.01-1. Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя № 139 от 09.12.99 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Приказ Госстроя РФ от 09.12.99 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденные Министерством ЖКХ РСФСР от 12.07.1978 г.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденные Зам. министра Минжилкомхоза РСФСР от 9.03.1982 г.

- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов, утвержденные Начальником Главного управления благоустройства Минжилкомхоза РСФСР от 15.03.1985 г.

- СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 2005.

- Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 г.)

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469 с изменениями на 16.08.2007 г.

- Приказ Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 19 октября 1998 г. N 42 «Об усилении государственного ветеринарного надзора за сбором и утилизацией биологических отходов».

- Федеральный закон  от 24.06.1998г № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г № 155 «Правила предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов».

- Федеральный закон от 15.06.1996 г. N 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья».

- ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения». Утвержден Госстандарт России 28.12.2001.

- «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением правительства Ленинградской области от 23.07.1998 №27.

- «Правила обращения с отходами потребления на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской области», утвержденные распоряжением Губернатора Ленинградской области от 24.05.2000 г. № 227-рг.

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением правительства Ленинградской области от 23.07.1998 №27.

- «Примерные правила внешнего благоустройства городских и сельских поселений Ленинградской области», утвержденные приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2005 г. №16.